## Slide 1
MEDIA MENGAJAR
Administrasi Infrastruktur Jaringan
Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi
MEDIA MENGAJAR
UNTUK SMK/MAK KELAS XII

## Slide 2
Network Address Translation
BAB 1

## Slide 3
PETA KONSEP
NAT
(Network Address Translation)
Internet Gateway
Network Address Translation
Routing
IP Address
Topologi NAT
Metode Network Address Translation
Klasifikasi Metode NAT
Basic NAT
One to Many NAT
Static NAT
Dynamic NAT
PAT

## Slide 4
Gateway adalah sebuah perangkat yang digunakan sebagai media untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu ataupun beberapa jaringan komputer lainnya yang menggunakan sistem protokol yang berbeda sehingga setiap jaringan komputer dapat saling mengakses informasi yang dimiliki oleh jaringan komputer lain yang protokolnya berbeda.
A.
INTERNET GATEWAY

## Slide 5
Fungsi gateway adalah sebagai media untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan jaringan komputer lainnya yang berbeda protokol.
FUNGSI GATEWAY

## Slide 6
ROUTING STATIS
adalah sebuah router yang memiliki tabel routing statik yang di setting secara manual oleh para administrator jaringan.
1
ROUTING DINAMIS
Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, router akan otomatis membuat jalur routing yang baru.
2
SISTEM ROUTING
Routing adalah proses pengiriman data atau informsi dengan meneruskan paket data yang dikirmkan dari satu jaringan kejaringan lain dan fungsi routing adalah untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lainnya. Sehingga dengan proses routing tersebut komputer dapat mengirim data secara tepat ke komputer lain bahkan dengan jarak yang sangat jauh sekalipun.

## Slide 7
SYARAT-SYARAT JARINGAN LOKAL TERHUBUNG
D
D
D
01
02
04
03
05
Menjalankan protokol jaringan yang sama, misalnya TCP/IP.
Menggunakan sistem pengalamatan yang sama, misalnya standar IPv4 atau IPv6 (jika berbeda tidak dapat terkoneksi).
Memiliki alamat network yang sama (IPv4).
Memiliki alamat broadcast yang sama (IPv4).
Tidak memiliki alamat host yang sama karena akan terjadi crash (IPv4).

## Slide 8
IP address ada agar setiap perangkat yang dapat menggunakan koneksi internet dapat menghubungi satu sama lain. Akan tetapi, barisan angka ini juga memiliki fungsi lainnya. Selain dianalogikan sebagai nomor telepon, IP address juga dapat diumpamakan sebagai nama orang dan alamat rumah. Karena, IP address juga merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan internet. Dengan demikian, pemilik sebuah website dapat mengetahui semua IP address yang mengakses situsnya.
IP ADDRESS

## Slide 9
TABEL DATA YANG DAPAT TERKONEKSI DENGAN 192.168.1.126/25

## Slide 10
NAT (Network Address Translation) adalah suatu metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Banyaknya penggunaan metode ini disebabkan karena ketersediaan alamat IP yang terbatas, kebutuhan akan keamanan (security), dan kemudahan serta fleksibilitas dalam administrasi jaringan. Jaringan yang didesain untuk menyederhanakan IP address dan berperan juga untuk melindungi jaringan.
B.
NETWORK ADDRESS TRANSLATION

## Slide 11
Ketika akan menerapkan routing statis, Anda harus mengetahui IP address router routing. Jika ingin terkoneksi dengan pengguna di Norwegia yang harus melewati 100 kali hops (lompatan), Anda harus meregistrasikan IP address router tersebut pada tabel routing. Belum lagi pengguna lainnya di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, sistem ini tidak efektif dan merepotkan.
MEKANISME ROUTING STATIS ATAU DINAMIS JIKA ADA PERUSAHAAN INGIN MENGHUBUNGKAN JARINGAN KE 200 KOMPUTER
Solusi kedua adalah dengan menerapkan routing dinamis. Routing dinamis dapat dilakukan dengan mengenalkan network terdekat yang terhubung langsung ke router Anda (anggap saja routing RIP). Jika router Anda memiliki koneksi dengan ratusan network, akan memiliki ratusan informasi routing dalam tabel routing. Apalagi tidak semua koneksi di dunia menggunakan protokol routing dinamis yang sama, entah itu OSPF, BGP, dan EIGRP.

## Slide 12
Solusi menerapkan routing agar terkoneksi dengan jaringan luar (skala besar) kurang efisien. Alternatif yang dapat dilakukan adalah NAT. NAT memudahkan administrator jaringan untuk menyediakan akses ke jaringan yang lebih besar tanpa perlu repot mengetahui dan mendaftarkan setiap network yang terhubung dengan router utama. NAT merupakan mekanisme menerjemahkan atau memetakan satu atau lebih IP address ke alamat network lainnya pada jaringan berbeda. Contoh yang paling sering digunakan adalah alokasi NAT sebuah IP publik untuk 200 komputer jaringan lokal suatu perusahaan.
SOLUSI MENGHUBUNGKAN JARINGAN DENGAN 200 KOMPUTER

## Slide 13
TOPOLOGI NAT
Pada gambar topologi jaringan tersebut dalam jaringan lokal terdapat tiga buah PC klien dan sebuah web server. Agar semua klien tersebut dapat terhubung dengan internet melalui modem ADSL, diperlukan perangkat router yang menjalankan firewall dengan mekanisme NAT. Ketika ada permintaan atau request dari internal network menuju eksternal network (internet), NAT akan menerjemahkan IP lokal menjadi IP publik, begitu pula sebaliknya

## Slide 14
DUA MACAM METODE NETWORK ADDRESS TRANSLATION
Basic NAT merupakan mekanisme menerjemahkan alokasi IP address dari satu terminal ke terminal komputer yang lain. Jenis ini hanya akan mentranslasikan alamat IP, IP header checksum, dan beberapa higher-level checksum. Tipe ini sering digunakan untuk menghubungkan dua jaringan dengan pengalamatan yang berbeda.
BASIC NAT
1
One to many NAT adalah satu atau lebih IP private yang dipetakan dalam sebuah IP public. Contohnya IP private dengan IP network 192.168.1.0/24 di-mapped pada IP publik 219.83.63.151. Oleh karena itu, ketika ratusan komputer dalam jaringan internal tersebut sedang mengakses situs youtube.com, akan tetap terdeteksi sama, yaitu sebagai IP address 219.83.63.151.
ONE TO MANY NAT
2

## Slide 15
TIGA KLASIFIKASI METODE NAT
STATIC NAT
DYNAMIC NAT
PAT (Port Address Translation)
1
2
3

## Slide 16
Pada kasus ini, sebuah komputer dengan sebuah IP private akan dipetakan pada sebuah IP publik atau sebaliknya. Biasanya dipakai untuk menyambungkan sebuah perangkat yang secara khusus untuk dapat diakses dari internet, misalnya router dengan IP publik 219.83.63.151.
1
2
3
STATIC NAT
DYNAMIC NAT
PAT

## Slide 17
Pada metode ini, pool atau range IP publik dipetakan pada sekelompok IP private, dengan catatan jumlah IP publik sama dengan jumlah IP private. Umumnya, metode ini dipakai pada sambungan IndiHome dengan bandwidth kecil yang setiap modem memiliki IP publik yang selalu berganti-ganti dalam jangka waktu tertentu.
1
2
3
STATIC NAT
DYNAMIC NAT
PAT

## Slide 18
PAT atau Port Address Translation adalah adalah teknik untuk mengatasi masalah pada sebuah IP publik yang hanya dimiliki oleh jaringan lokal yang memiliki banyak server, seperti TCP (Transmission Control Protocol) dan UDP (User Datagram Protocol).
1
2
3
STATIC NAT
DYNAMIC NAT
PAT

## Slide 19
TERIMA KASIH