## Slide 1
MEDIA MENGAJAR
Administrasi Infrastruktur Jaringan
Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi
MEDIA MENGAJAR
UNTUK SMK/MAK KELAS XII

## Slide 2
MANAJEMEN BANDWIDTH
BAB 3
Sumber: pexels.com

## Slide 3
PETA KONSEP
MANAJEMEN BANDWIDTH
Quality of Service
Queue
HTB (Hierarchical Token Bucket)
PCQ (Per Connection Queueing)

## Slide 4
Quality of Service (QoS) adalah sebuah arsitektur end to end pada suatu jaringan yang memiliki kemampuan menyediakan layanan yang lebih baik lagi bagi layanan trafik yang melewatinya. Meski telah didukung dengan kapasitas bandwidth yang besar, tetapi tetap saja akan kesulitan melayani berbagai permintaan layanan sambungan. Bahkan, akan sering terjadi down jika Anda tidak menyediakan sistem manajerial yang baik. Ketika membangun jaringan, selain harus mempertimbangkan dan menghitung aspek security, skalabilitas jaringan, dan kemungkinan terjadinya kegagalan koneksi.
A.
QUALITY OF SERVICE

## Slide 5
Tipikal synchronous network adalah mengirimkan bagian-bagian paket data yang telah dipecah sebelumnya dengan lama waktu pengiriman yang sama sehingga kemungkinannya kecil timbul burst atau lonjakan bandwidth. Sementara itu, jaringan yang Anda terapkan saat ini masih berbasis TCP/IP yang memakai metode asynchronous network yang sering menyebabkan lonjakan penggunaan bandwidth secara tiba-tiba.
SYNCHRONOUS NETWORK
Contents Here
Contents Here
Contents Here
Contents Here
Contents Here

## Slide 6
JENIS-JENIS SERVICE TCP/IP
      Normal User Data
      Network Managements
      Real time
      Streaming Applications
      Network Security Management
      Network Control Traffic
      DoS-prone Service
      Scavenger
      Critical Data Application
SERVICE
TCP/IP

## Slide 7
      Normal User Data
SERVICE
TCP/IP
Jenis ini adalah tipe layanan yang paling sering digunakan oleh pengguna, seperti akses web, FTP, share, dan mail.
JENIS-JENIS SERVICE TCP/IP

## Slide 8
JENIS-JENIS SERVICE TCP/IP
      Network Managements
SERVICE
TCP/IP
Tipe layanan network managements mengeluarkan output traffic data yang sering digunakan untuk mengatur jaringan, seperti SDEE, Syslog, SNMP, HTTPS, dan SSH.

## Slide 9
JENIS-JENIS SERVICE TCP/IP
      Real time
SERVICE
TCP/IP
Real time merupakan jenis service yang membutuhkan sambungan jaringan berkualitas baik karena proses pengiriman dan penerimaan data dilakukan secara langsung tanpa delay. Jika terjadi delay yang berdampak munculnya jitter, dapat menyebabkan komunikasi menjadi terputus, misalnya VoIP, audio, dan video conference.

## Slide 10
JENIS-JENIS SERVICE TCP/IP
      Streaming Applications
SERVICE
TCP/IP
Jenis ini sebenarnya hampir tidak memiliki perbedaan, misalnya audio dan video streaming (radio online dan online vlog). Alokasi bandwidth yang dibutuhkan berukuran tetap.

## Slide 11
JENIS-JENIS SERVICE TCP/IP
      Critical Data Application
SERVICE
TCP/IP
Jenis ini juga masuk kategori layanan data dengan kebutuhan bandwidth besar dan jaminan kualitas jaringan yang baik, seperti clustering computing, transactional data, multicast data, serta sinkronisasi data center.

## Slide 12
JENIS-JENIS SERVICE TCP/IP
      Network Security Management
SERVICE
TCP/IP
Layanan ini membutuhkan alokasi bandwidth berukuran tetap atau sering disebut dengan dedicated bandwidth, seperti pengaturan SDEE atau Security Device Event Exchange, RDEP atau Remote Data Exchange Protocol, serta syslog.

## Slide 13
JENIS-JENIS SERVICE TCP/IP
      Network Control Traffic
SERVICE
TCP/IP
Lalu lintas data tipe ini dihasilkan dari proses manajemen jaringan seperti penerapan protokol routing, misalnya RIP, BGP, OSPF, dan Bridge Protocol Data Unit.

## Slide 14
JENIS-JENIS SERVICE TCP/IP
      DoS-prone Service
SERVICE
TCP/IP
Istilah layanan ini digunakan untuk identifikasi trafik data normal, tetapi lebih mendekati pada potensi penyerangan berbasis DoS.

## Slide 15
JENIS-JENIS SERVICE TCP/IP
      Scavenger
SERVICE
TCP/IP
Kategori layanan ini dihasilkan oleh beberapa aplikasi chatting, seperti skype, E-Mule, dan Kazaa.

## Slide 16
Faktor-faktor untuk Mengatasi Delay dan Jitter
Delay merupakan keterlambatan atau tertundanya pengiriman paket data ke tujuan. Delay sering juga dikenal dengan latency.
Delay variations adalah jenis delay yang muncul dengan time atau jarak waktu berbeda-beda.
Packet reordering adalah paket yang dikirimkan ke tujuan akan sampai, tetapi tidak berurutan akibat pengaturan queue yang kurang baik.
Packet loss adalah keadaan saat paket yang dikirimkan tidak sampai pada tujuan.
Average rate dan burst size adalah faktor pengaturan rata-rata alokasi bandwidth dan besarnya ukuran lonjakan bandwidth yang diizinkan.
Komunikasi antaraplikasi berbasis TCP yang dimulai dengan SYN.
2
3
4
5
6
1

## Slide 17
B.
QUEUE
Jika dipahami secara mendalam, QoS sebenarnya dapat dikategorikan sebagai cara memanajemen queue agar setiap lonjakan kebutuhan bandwidth atau burst dapat diatur dan dimanajemen sehingga koneksi jaringan internet tetap berjalan dengan baik. Hal ini sangat berpengaruh dan terlihat efeknya ketika Anda hanya memiliki bandwidth kecil, tetapi jumlah pengguna dan jenis layanan yang berjalan lumayan banyak. Sebagai catatan, queue harus diatur dalam waktu singkat agar mampu menangani burst.

## Slide 18
FAKTOR PENYEBAB CONGESTION
  Perbedaan support kecepatan pada input interface yang lebih baik dibandingkan output interface.
  Keadaan beberapa jenis layanan yang diterima oleh satu atau lebih input interface, tetapi mengalami delay karena hanya dikeluarkan melalui sebuah output interface.
  Trafik data di sisi input interface lebih besar dibandingkan kemampuan CPU perangkat dalam meng-handle dan menyelesaikan proses.
Congestion adalah perlambatan yang terjadi pada jalur paket-paket data yang diakibatkan banyaknya beban pada network sehingga performa menurun atau lambat karena jumlah data melebihi kapasitas router yang sudah disediakan

## Slide 19
1
2
3
  Trafik data di sisi input interface lebih besar dibandingkan kemampuan CPU perangkat dalam meng-handle dan menyelesaikan proses.
  Perbedaan support kecepatan pada input interface yang lebih baik dibandingkan output interface.
  Keadaan beberapa jenis layanan yang diterima oleh satu atau lebih input interface, tetapi mengalami delay karena hanya dikeluarkan melalui sebuah output interface.
FAKTOR PENYEBAB CONGESTION
Congestion adalah perlambatan yang terjadi pada jalur paket-paket data yang diakibatkan banyaknya beban pada network sehingga performa menurun atau lambat karena jumlah data melebihi kapasitas router yang sudah disediakan.

## Slide 20
Queue Berdasarkan Konfigurasinya pada Perangkat
Software queue merupakan metode konfigurasi queue yang dilakukan dari sisi aplikasi tanpa terbatas pada jenis hardware, misalnya instalasi OS MikroTik pada komputer. Metode yang digunakan dapat berupa FIFO, WRR, LLQ, HTB, dan CBWFQ.
Software queue
Hardware queue
Hardware queue sangat dipengaruhi oleh spesifikasi interface yang digunakan. Jika hardware queue berukuran kecil, akan muncul masalah latency pada pengiriman paket. Namun, jika hardware queue terlalu besar, dapat menimbulkan kemungkinan paket data tidak dapat masuk ke software queue yang berdampak pada jitter. Jenis ini sering disebut dengan transmit queues atau disingkat TxQ.
1
2

## Slide 21
JENIS-JENIS METODE QUEUE
FIFO atau First- In First-Out
RED (Random Early Drop)
Fair Queueing
Priority Queueing
SFQ (Stochastic Fairness Queueing)
CBQ atau Class Based Queueing
HTB (Hierarchical Token Bucket)

## Slide 22
Simple queue merupakan tipe paling sederhana dengan cara membatasi proses upload dan download setiap host yang telah didefinisikan dalam sistem. Selain itu, Anda juga dapat melimit trafik data dari aplikasi yang dihasilkan oleh Peer to Peer atau P2P.
SIMPLE QUEUE

## Slide 23
QUEUE TREE
Queue Tree menyediakan fitur queue lebih kompleks mulai dari tingkat prioritas, classification packet, berdasarkan user, dan grup tertentu.

## Slide 24
C.
HTB (Hierarchical Token Bucket)
HTB merupakan salah satu jenis queue yang menggunakan filosofi bucket atau ember dan token (koin) yang disusun secara hirarki. Ketika Anda menggunakan metode queue berbasis software dengan MikroTik OS.
Apa itu HTB?

## Slide 25
DUA JENIS METODE HTB
      1. Rate Equalizing atau scheduler
Tipe ini mempunyai beberapa metode queue, antara lain sebagai berikut.
HTB (Hierarchical Token Buckets)
PCQ (Per Connection Queueing)
      2. Rate limiting atau shapper
Apabila paket data yang melewati interface melebihi kapasitas yang ditentukan oleh queue, sisa paket akan disimpan terlebih dahulu dalam queue sampai keadaan memungkinkan untuk mengirimkan kelebihan paket data tersebut.
Pada tipe ini, jika kapasitasnya melebihi kapasitas yang telah diatur sebelumnya, paket data akan dibuang atau di-drop.
Sementara itu, rate limiting memiliki beberapa metode, antara lain sebagai berikut.
FIFO dengan beberapa jenis kandungan informasi seperti bytes FIFO. Paket FIFO itu sendiri disertai dengan Multi Queue Packets FIFO.
SFQ atau Stochastic Fairness Queueing.
RED atau Random Early Detection.

## Slide 26
QUEUE DENGAN METODE HTB
    merupakan interface virtual pada HTB yang akan menerapkan queue pada setiap paket data yang diterima oleh router sebelum menerima perlakukan filtering.
Global-In,
1
    interface HTB yang akan memberlakukan queue pada setiap paket data yang ditransmisikan setelah melewati proses filtering.
Global-Out
2
    interface HTB yang bekerja secara virtual dengan melakukan manajemen bandwidth yang terhitung sebagai nilai akumulasi rata-rata antara upload dan download. Oleh karena itu, dapat dikatakan interface ini merupakan kombinasi Global-In dan Global-Out.
Global-Total
3
    interface HTB yang secara fisik paket yang akan dikirimkan ke jaringan akan melewati interface ini.
Outgoing Interface
4

## Slide 27
1
PARENT
Parent adalah parameter yang harus diisi dengan tipe outgoing interface yang akan dilewati oleh data.
2
PACKET MARK
Packet mark merupakan definisi jenis paket yang telah ditandai agar dikenali oleh proses filter dengan menerapkannya pada IP firewall mangle MikroTik.
3
MAX LIMIT
Max-limit merupakan batas kecepatan yang dapat dilalui oleh paket data atau sering dikenal dengan isitilah MIR (Maximum Information Rate).
    TIGA JENIS PARAMETER METODE QUEUE

## Slide 28
Metode PCQ merupakan perbaikan dari mekanisme SFQ atau Stochastic Fairness Queueing meski masih memakai teknik pembuatan substream atau subqueue. Penggunaan algoritme pada SFQ masih berbasis Hash yang berperan sebagai classfier. Sementara itu, pada PCQ dibebaskan memilih jenis parameter yang akan digunakan untuk menjadi classifier, antara lain src-address, dst-address, src-port, dan dst-port.
Pada saat ada transmisi paket menuju mekanisme sistem PCQ, paket akan dikelompokkan berdasarkan classifier grouping menggunakan parameter src-address,dst-address, src-port, atau dst-port. Anggap saja classfier yang dikerjakan berdasarkan parameter alamat sumber pengirim atau src-address. Oleh karena itu, diperlukan beberapa substream (FIFO pertama, FIFO kedua, dan seterusnya) masing-masing sub stream dapat diterapkan metode queue FIFO yang memiliki batas alokasi bandwidth sendiri-sendiri. Sebelum dikirim keluar, setiap substream akan dipersatukan kembali pada bagian TOTAL FIFO.
D.
PCQ (Per Connection Queueing)

## Slide 29
Untuk melihat daftar PCQ yang telah terkonfigurasi pada router MikroTik, gunakan perintah “queue type print”. Perhatikan dengan saksama pada baris rule queue kelima, terdapat pcq-classifier berdasarkan src-address dengan nama pcq-upload-default. Rule line kelima digunakan untuk mengatur alokasi bandwidth setiap paket yang diunggah oleh pengguna. Baris keenam PCQ, classifier berdasarkan dst-address dengan nama pcq-download-default yang berperan mengatur bandwidth setiap paket yang diunduh. Untuk menampilkan dan mengedit GUI secara visual, gunakan menu Queue – Queues Types pada winbox.

## Slide 30
Queues types.
Sebagai contoh, memilih bandwidth menggunakan Simple Queue berbasis FIFO dengan queue type = default small. Perhatikan gambar berikut.

## Slide 31
Pada contoh gambar konfigurasi, terdapat aturan pengaturan bandwidth terhadap ­src-address dengan network 192.168.1.0/24 yang akan memperoleh Upload Max Limit dan Download Max Limit sebesar 512 kbps. Jika pada jaringan tersebut terdapat tiga buah klien dengan IP address 192.168.1.253, 192.168.1.1, masing-masing klien akan saling berebut memperoleh bandwidth dengan asumsi yang paling cepat akan memperoleh alokasi bandwidth besar. Apa dampaknya? Kemungkinan ada salah satu klien menjadi korban, tidak dapat mengakses internet dengan baik. Solusinya adalah membuat leaf queue sebanyak jumlah klien yang terkoneksi (contohnya dua klien),

## Slide 32
Bagaimana jika tiba-tiba ada dua puluh unit komputer yang mendadak tersambung dengan hotspot router? Konfigurasi tersebut tidak mampu menyediakan pengaturan yang baik. Oleh karena itu, Anda harus mengubah konfigurasi download menggunakan tipe PCQ.

## Slide 33
Dengan mengatur tipe download pada pilihan pcq-download-default, sistem PCQ akan mengatur dan menyeimbangkan penggunaan bandwidth pada setiap klien yang terkoneksi. Sebagai contoh, besar bandwidth hanya 512 kbps, kemudian tiba-tiba ada empat klien yang terkoneksi. PCQ akan membuat empat buah substream yang bisa berdasarkan IP address atau port komputer, masing-masing komputer memperoleh besar bandwidth 128 Kbps. Pengaturan tersebut dapat dilakukan oleh router MikroTik ketika parameter rate pada queue type pcq diatur pada nilai 0.

## Slide 34
Terima Kasih