## Slide 1
MEDIA MENGAJAR
Administrasi Infrastruktur Jaringan
Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi
MEDIA MENGAJAR
UNTUK SMK/MAK KELAS XII

## Slide 2
LOAD BALANCING
BAB 4
Sumber: commons

## Slide 3
PETA KONSEP
LOAD BALACING
Load Balancing
Metode Load Balancing
Konsep Kerja Load Balancing
ECMP
NTH dan PBR
PCC
HAProxy

## Slide 4
A.
LOAD BALANCING
Teknik load balancing tidak terlepas dari pemilihan jenis mekanisme routing yang diterapkan dalam sebuah jaringan. Inti pekerjaan routing adalah mencarikan jalur terbaik atau best path agar paket data dapat sampai ke tujuan secara cepat dan aman, entah itu menggunakan manual entry secara statis atau menggunakan teknologi routing dinamis seperti EIGRP, RIP, OSPF, dan lainnya.

## Slide 5
Pengertian Load Balancing
Pengembangan teknik routing menjadi teknik load balancing dapat terjadi pada sebuah jaringan apabila perangkat router yang menangani proses transmisi paket data memiliki lebih dari satu sambungan. Dengan load balancing, Anda dapat mendistribusikan beban paket data ke beberapa sambungan link yang tersedia sesuai dengan kapasitas bandwidth dan parameter yang telah ditentukan sebelumnya. Keunggulan diterapkannya load balancing ini adalah memperbaiki kualitas sambungan, meningkatkan throughput, meminimalisasi terjadinya response time yang besar, serta mengurangi terjadinya bottle neck atau penumpukan paket data pada satu titik sambungan.

## Slide 6
1
Manajemen Pengaturan Load Balancing
2
3
Teknik failover diciptakan untuk mengatasi suatu sambungan utama ketika terjadi masalah maka akan dialihkan menuju ke sambungan cadangan agar fungsi jaringan tetap terjaga. Faktor penentu skenario ini adalah kualitas sambungan dan besar bandwidth antara link-link yang tersedia tidak seimbang.
Pada sistem ini, Anda dapat mengombinasikan penerapan teknik load balancing bersamaan dengan teknik failover.
Kombinasi load balancing dan failover
Teknik load balancing
Teknik failover
Teknik ini murni hanya untuk membuat pengaturan tentang arah trafik data dari beberapa grup atau kelompok klien berdasarkan kebutuhan. Sebagai contoh router warnet memiliki dua sambungan internet melalui dua ISP, di mana ISP A memiliki bandwidth IIX sebesar 50 Mbps.

## Slide 7
01
02
03
04
05
ECMP (Equal Cost Multi Path)
NTH
Bonding
PBR (Policy-Based Routing)
PCC (Per Connection Classifier)
Ada beberapa jenis mekanisme yang dapat dipilih untuk menerapkan teknik load balancing pada Router OS Mikrotik, antara lain sebagai berikut.
B.
Metode Load Balancing

## Slide 8
Perbandingan tabel karakteristik berdasarkan metode load balancing
Setiap mekanisme teknik pembuatan load balancing memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Hal tersebut dapat dilihat pada perbandingan tabel karakteristik berdasarkan metode load balancing berikut.
Teknik Load balancing | Metode |  | 
 | Per address-pair load balancing | Per connection load balancing | Per packet load balancing
PBR | Ya | Ya | Ya
NTH | Tidak | Ya | Ya
ECMP | Ya | Tidak | Tidak
PCC | Ya | Ya | Tidak
Bonding | Ya | Tidak | Ya

## Slide 9
1. Per packet load balancing
Pada metode ini, router akan mengirimkan dan mendistribusikan paket-paket data dari komputer klien melalui link sambungan yang tersedia pada router tanpa memperhatikan kualitas sambungan. Disisi lain, metode ini juga tidak akan melihat apakah komunikasi data berasal dari sumber pengirim yang sama dan masih dalam satu sesi komunikasi. Setiap paket data akan dipisahkan berdasarkan urutannya yang selanjutnya didistribusikan pada link-link sambungan router. Akibatnya, sebuah sesi komunikasi yang dibangun oleh klien dengan terminal eksternal dapat melewati lebih dari satu sambungan.
C.
KONSEP KERJA LOAD BALANCING

## Slide 10
2. Per connection load balancing
Pada jenis metode ini, kekurangan yang muncul dari metode per packet load balancing diperbaiki. Setiap paket yang sebelumnya telah dipisahkan berdasarkan urutan, oleh router akan diperhatikan asal pengirimnya dan dianalisa apakah urutan paket data tersebut masih merupakan satu sesi komunikasi. Jika ternyata masih satu sesi komunikasi, akan dilewatkan pada link ISP yang sama. Lalu bagaimana jika dalam satu waktu, sebuah komputer dengan alamat pengirim yang sama sedang mengakses beberapa website? Oleh router akan diacak pengirimannya, dapat melewati ISP A atau ISP B dengan catatan paket data dalam satu sesi komunikasi tetap secara utuh melewati link ISP yang sama.

## Slide 11
3. Per address-pair load balancing
Konsep utama dari metode per address pari load balancing adalah melewatkan paket data yang dikirimkan oleh klien melalui router berdasarkan IP address pengirim bersamaan IP address tujuan. Berbeda dengan dua metode sebelumnya, paket data akan disebarkan melewati sambungan ISP yang sedang aktif. Metode ini akan melihat apakah sebuah pengirim sedang melakukan akses kepada alamat tujuan yang sama atau tidak? Jika benar, berapa pun jumlah sesi komunikasi yang dijalin selama data berasal dari IP yang sama dengan tujuan yang sama, akan dikirimkan secara tetap melalui sebuah sambungan ISP. Namun jika sumber pengirim atau alamat tujuan berbeda, bisa jadi akan dikirimkan melalui sambungan lainnya.

## Slide 12
Konsep utama dari metode per address pari load balancing adalah melewatkan paket data yang dikirimkan oleh klien melalui router berdasarkan IP address pengirim bersamaan IP address tujuan. Berbeda dengan dua metode sebelumnya, paket data akan disebarkan melewati sambungan ISP yang sedang aktif. Metode ini akan melihat apakah sebuah pengirim sedang melakukan akses kepada alamat tujuan yang sama atau tidak? Jika benar, berapa pun jumlah sesi komunikasi yang dijalin selama data berasal dari IP yang sama dengan tujuan yang sama, akan dikirimkan secara tetap melalui sebuah sambungan ISP. Namun jika sumber pengirim atau alamat tujuan berbeda, bisa jadi akan dikirimkan melalui sambungan lainnya.
D.
ECMP (Equal Cost Multi Path)

## Slide 13
Berbeda dengan kedua metode sebelumnya, ECMP dan PBR, metode NTH mempunyai karakteristik dalam membagi beban trafik data jaringan menggunakan teknik per packet load balancing dan per address pair load balancing.
NTH
PBR atau Policy-Based Routing
Kelebihan PBR dibandingkan dengan ECMP, Anda dapat menentukan arah trafik data dari komputer klien, apakah akan melewati ISP A atau ISP lainnya berdasarkan parameter src-address dan dst-address sebagai acuan untuk mendistribusikan arah trafik data.
E.
NTH dan PBR

## Slide 14
NTH
Setiap paket data akan dikirimkan dan dibagi melalui link-link ISP yang aktif tanpa melihat asal paket dan sesi komunikasinya. Pada route mikrotik, ketika Anda menambahkan rule baru pada Firewall mangle dengan konfigurasi mark routing tanpa disertai konfigurasi mark connection, secara otomatis sistem routing akan menganggap sebagai metode load balancing dengan pendekatan per packet load balancing.
a. Per packet load balancing
Sedangkan pada metode ini, setiap paket data akan dilihat berasal dari mana paket tersebut datang dan apakah masih dalam sesi komunikasi yang sama atau tidak? Jika berasal dari pengirim yang sama dan dalam sesi yang sama akan dikirimkan melewati jalur yang sama.
b. Per address-pair load balancing

## Slide 15
Metode PCC atau Per Connection Classifier mungkin adalah metode yang saat ini paling populer dan telah mengakomodir beberapa kekurangan pada metode-metode sebelumnya. selain mampu mengaplikasikan metode per connection load balancing seperti sistem NTH tapi juga mampu meningkatkan performa jaringan dengan teknik per address pair load balancing. Untuk mendeskripsikan metode tersebut, PCC menyediakan beberapa pilihan parameter yang dapat diterapkan, seperti both address, both addresses and ports, both ports, dst address, dst address and port, dst port, src address, src address and port, dan src port.
F.
PCC (Per Connection Classifier)

## Slide 16
HAProxy merupakan perpaduan dua unsur kata yaitu HA dan Proxy. HA merupakan kependekan dari High Availability, sedangkan Proxy sendiri merupakan sistem yang lebih berperan dalam memanajemen beban akses web server baik itu HTTP atau HTTPS. Peran HTTP Load Balancer yang jadi keunggulan HAProxy adalah sebuah mekanisme yang akan membagi trafik data dari klien menuju server-server web yang berada di belakang HAProxy dengan tujuan beban akses HTTP tidak terpusat pada satu titik server saja, sehingga performance akses web lebih cepat dan stabil.
G.
HAPROXY

## Slide 17
TERIMA KASIH