## Slide 1
Teknologi Layanan dan Jaringan
MEDIA MENGAJAR
UNTUK SMK/MAK KELAS XI
Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan

## Slide 2
Sumber: pexels.com
BAB 1
Komunikasi Data

## Slide 3
Komunikasi Data
Konsep Komunikasi
Perkembangan Komunikasi Data
Karakteristrik Komunikasi Data
Model Transmisi Data
Perkembangan Generasi Jaringan Seluler
Komunikasi Audio dan Video
Badan Standarisasi Dunia
Layer OSI
PETA KONSEP

## Slide 4
A. Konsep Komunikasi
Dalam KBBI, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan, informasi, atau berita antara dua pengguna/lebih jumlahnya dengan tujuan saling memberikan feedback sehingga diperoleh persepsi yang sama tentang hal yang sedang dibicarakan.
Komponen utama dalam komunikasi adalah sebagai berikut:
a. Komunikator memiliki kemampuan dalam mempresentasikan informasi secara tepat.
b. Komunikan memiliki pola, bahasa, dan metode yang sama dalam berkomunikasi.
c. Informasi yang disampaikan terstruktur, mudah dimengerti, dan memperhatikan aspek keamnan serta kenyamanan.
d. Media berkomunikasi dalam satu protokol dan terjangkau oleh kedua belah pihak.

## Slide 5
A. Konsep Komunikasi
1
2
3
Komunikasi secara verbal : Tipe ini harus memperhatikan kualitas pesan yang disampaikan (ucapan, nada bicara, kejelasan suara, ritme penyampaian) agar informasi dapat diterima dan dipahami dengan baik.
Komunikasi non verbal : Cenderung menggunakan aspek gerakan olah tubuh, mimik wajah, bentuk dan model tubuh. Kegunaannya mempermudah kalangan difabel untuk memahami informasi yang diberikan.
Komunikasi secara tertulis : Memanfaatkan pesan dalam bentuk tulisan, gambar, dan tipografi untuk memberikan informasi kepada komunikan dalam memahami konten pesan yang disampaikan. Contohnya, chatting.
Jenis-jenis Komunikasi

## Slide 6
Komunikasi di lingkup internal
A. Konsep Komunikasi
Penyampaian ide/gagasan yang dilakukan secara tertutup dalam ruang lingkup terbatas, misalnya dalam kehidupan berumah tangga, proses bisnis internal, dan sebagainya.
Komunikasi secara eksternal
Model komunikasi yang telah melibatkan pihak luar dalam menyampaikan gagasan/pesan, seperti siaran pers, penyampain berita penting, dan sebagainya.
Lingkup Area Komunikasi

## Slide 7
A. Konsep Komunikasi
Metode Komunikasi
Tanpa harus bertatap muka langsung. Metodenya dapat melalui telepon, SMS, chatting, teleconference, e-mail, dan surat menyurat.
Harus bertatap muka langsung tanpa adanya bantuan media atau peralatan lainnya.
Komunikasi secara langsung
Komunikasi secara tidak langsung
Harus bertatap muka langsung tanpa adanya bantuan media atau peralatan lainnya.
Komunikasi secara tidak langsung

## Slide 8
A. Konsep Komunikasi
Komunikasi Nonformal
Komunikasi Infromal
Komunikasi Formal
Dilakukan berdasarkan protokol. Misalnya diskusi, rapat tahunan.
Dilakukan di luar standar komunikasi formal. Misalnya, diskusi santai.
Perpaduan antara tipe komunikasi formal dan informal.
Golongan
Komunikasi

## Slide 9
A. Konsep Komunikasi
Komunikasi Satu Arah, dilakukan oleh komunikator saja, komunikasi bersifat pasif.
Komunikasi Dua Arah, komunikasi interaktif yang melibat dua belah pihak.
Komunikasi ke Atas/Vertikal, ketika bawahan memberikan laporan kepada atasan.
Komunikasi ke Bawah/Top Down, ketika atasan memberi respon kepada bawahan.
Komunikasi ke Samping/ Horizontal, komunikasi yang terjadi antarindividu yang mempunyai kedudukan setara.
Tipe-tipe Komunikasi

## Slide 10
B. Perkembangan Komunikasi Data
Data merupakan kumpulan angka, karakter, teks, simbol, gambar, audio, video, grafik, dan lainnya yang bersumber dari kejadian/fakta. Namun, data tersebut belum memiliki pengertian sehingga diperlukan pengolahan lebih lanjut untuk menghasilkan informasi.
Informasi merupakan keluaran/output hasil pengolahan dat, baik secara sistematis maupun linguistik.
Pengetahuan didapat setelah diperoleh informasi dari pengolahan data yang diterima, seseorang yang membaca informasi tersebut akan mendapat pengetahuan baru tentang data tersebut.
DATA
PENGETAHUAN
INFORMASI

## Slide 11
B. Perkembangan Komunikasi Data
Tahun
1837
Telegraf dikembangan di Amerika Serikat oleh Samuel Morse dan Alfred Veil. Dalam pengoperasiannya, menggunakan sandi morse.
Tahun
1870 - 1910
Alexander Graham Bell menemukan telepon. Dikembangkan menjadi telepon umum oleh William Gray.
Tahun 1920
Telepon dimanfaatkan sebagai sarana telekomunikasi di beberapa Negara.
Tahun 1960
Pagers diperkenalkan dan penggunaan 911 sebagai kontak emergency.
Tahun 1980
Pengenalan teknologi e-mail hingga mulai bergemanya konsep internet.
Tahun 1990
WWW (World Wide Web) sebagai penghubung antarpengguna internet.
Tahun 2000 - sekarang
Telepon touch screen dan menggunakan sambungan 4G bahkan 5G.

## Slide 12
C. Karakteristik Komunikasi Data
Sender
Data yang dikirimkan oleh sender akan dikonversi dalam bentuk data analog/digital, kemudian ditransmisikan melalui media transmisi dengan aturan protokol.
Protocol
Receiver
Media Transmisi
Media Transmisi
Sistem komunikasi harus menyediakan garansi ketepatan waktu.
Akurat, data yang ditransmisikan harus sama dengan data yang diterima oleh receiver.
Jitter merupakan kategori keterlambatan yang beragam jedanya pada beberapa kasus komunikasi data, misalnya data berupa teks akan berbeda dengan data audio dan video.

## Slide 13
D. Model Transmisi Data
Simplex atau sistem komunikasi satu arah,
sebuah perangkat hanya dapat berperan sebagai sender atau receiver device dan tidak dapat multifungsi. Contohnya, pesawat radio, pesawat televisi.
Half duplex atau sistem komunikasi setengah dua arah, memungkinkan kedua perangkat saling bertukar data, meski tida secara bersamaan.
Full duplex atau sistem komunikasi dua arah, sistem yang mampu mengirim dan menerima data secara bersamaan.
SISTEM KOMUNIKASI

## Slide 14
D. Model Transmisi Data
Transmisi Paralel
Bit-bit data akan ditransmisikan secara bersamaan dalam sebuah sinyal yang mengalir melalui media dengan 8 bit saluran dengan kecepatan yang tinggi. Namun, sinyal tersebut terbatas pada jarak yang relatif dekat. Teknik ini dapat ditemui pada sistem kabel data harddisk ke mainboard, DVD-drive, floopy disk, dan sinyal data komputer ke printer.
Device A
Device B

## Slide 15
D. Model Transmisi Data
Transmisi Serial
Bit-bit data akan ditransmisikan secara bersamaan dalam sebuah sinyal yang mengalir melalui media dengan 8 bit saluran dengan kecepatan yang tinggi. Namun, sinyal tersebut terbatas pada jarak yang relatif dekat. Teknik ini dapat ditemui pada sistem kabel data harddisk ke mainboard, DVD-drive, floopy disk, dan sinyal data komputer ke printer.
Device A
Device B
7
6
5
4
3
2
1
0

## Slide 16
E. Perkembangan Generasi Jaringan Seluler
Teknologi 1G
Generasi awal teknologi komunikasi suara yag mendukung kecepatan hingga 14,4 Kbps. Hanya mampu mendistribusikan data berupa voice dengan kecepatan rendah.
Teknologi 2G
Perbaikan generasi 1G analog menjadi digital dengan kecepatan 9-14,4 Kbps. Pengguna dapat mengirimkan SMS berukuran 160 karakter, layanan voice, mailing, call waiting, dan lain-lain.
Teknologi 3G
Kecepatannya 114 Kbps – 2 Mbps dengan dukungan layanan broadband, seperti videon on demand, internet, MMS, musik, game on demand, video conference, dan video streaming.
Teknologi 3.5G
Kecepatannya 14 Mbps untuk downstream dan 5,76 Mbps untuk upstream. Memungkinkan penggunanya dapat menjalankan layanan multimedia.

## Slide 17
E. Perkembangan Generasi Jaringan Seluler
Teknologi 3.75G
Meng-upgrade versi HSPA menjadi HSPA+. Lebih dikenal dengan nama Evolves HSPA. Keunggulannya dapat mentransmisikan paket data sampai 42 Mbps.
Teknologi 3.9G
Sering disebut LTE (Long Term Evolution), yang merupakan upgrade speed dari HSPA+ sebagai cikal bakal lahirnya generasi 4G.
Teknologi 4G
Peningkatan transfer data mencapai 100 Mbps hingga 1 Gbps. Konsep kerja 4G adalah mengintegrasikan semua paket data dalam sebuah protokol IP.
Teknologi 5G
Evolusi layanan transmisi data yang direncanakan akan melebihi standar 4G. Standar ini sedang dalam masa percobaan dan penelitian, diharapkan mampu diimplementasikan pada tahun 2020

## Slide 18
F. Komunikasi Audio Video
1
2
3
National Television Standard Committee (NTSC)
Metode encoding informasi pada sinyal video yang terbentuk dari 525 horizontal line yang di-scan kemudian dituangkan dalam gambar pada tabung setiap sepertigapuluh detik memanfaatkan pergerakan elektron secara cepat.
Phase Alternate Line (PAL)
Standar PAL memperbaiki resolusi NTSC dari 525 menjadi 625 horizontal line dengan kecepatan 25 frame per detik dengan setiap gambar membutuhkan waktu 1/50 detik pada frekuensi 50 Hz.
Sequential Color and Memory (SECAM)
SECAM juga menerapkan keetntuan yang mirip dengan PAL, yaitu 625 horizontal line dengan frekuensi 50 Hz, tetapi memiliki perbedaan dalam teknologi dan mekanisme siaran.

## Slide 19
G. Badan Standarisasi Dunia
ITU (International Telecommunication Union)
IEC (International Electrotechnical Commission)
ISO (International Organization for Standardization)
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
ANSI (American National Standards Institute)
ATS (Arcnet Trade Association)
CEN/CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization atau European Committee for Standardization)
CIE (International Commision on Ilumination)

## Slide 20
G. Badan Standarisasi Dunia
ECA (Electronic Components, Assemblies, and Material Association)
EIA (Electronic Industries Alliance)
ECAM (European Computer Manufacturers Association)
ETSI (European Telecpmmunication Standard Institute)
FCC (Federal Communications Cpmmision)
IETF (Internet Engineering Task Force)
INCITS (International Committee for Information Technology Standard)
ITI (Information Technology Industry Council)
DISA (Data Interchange Standard Association)

## Slide 21
H. Layer OSI
Application
1
2
3
4
5
6
7
Presentation
Session
Transport
Network
Data link
Physical
Sebuah layer harus ditentukan, jika pada pelayanannya memerlukan tingkat abstraksi dan fungsi berbeda-beda
Setiap layer harus mempunyai kegunaan dalam hal tertentu secara khusus, saling berhubungan, dan saling mendukung satu sama lainnya.
Manfaat setiap layer harus ditentukan melalui proses yang rumit dan dengan ketelitian yang tinggi.
Batasan kerja dan area operasi diusahakan supaya memperkecil aliran informasi yang melewati interface.
Jumlah layer harus cukup banyak.
Application
1
2
3
4
5
6
7
Presentation
Session
Transport
Network
Data link
Physical