## Slide 1
Teknologi Layanan dan Jaringan
MEDIA MENGAJAR
UNTUK SMK/MAK KELAS XI
Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan

## Slide 2
Sumber: pexels.com
BAB 2
Teknologi Komunikasi Data

## Slide 3
Teknologi Komunikasi Data
Konsep Komunikasi Data
Proses Komunikasi Data
Radio over Internet Protocol (RoIP)
Membangun Radio Streaming Online
Mengonfigurasi Radio Streaming
Membangun multimedia Streaming Server
Infrastruktur Jaringan Telepon
Teknologi Satelit
PETA KONSEP

## Slide 4
A. Konsep Komunikasi Data
Application
1
2
3
4
5
6
7
Presentation
Session
Transport
Network
Data link
Physical
Application Layer
Pengguna tidak berhubungan langsung dengan format data dan cara data dienkapsulasi dan dikirimkan menuju alamat tujuan.
Presentation Layer
Format data akan diproses menjadi bentuk format khusus dalam layer ini. Tujuannya adalah agar data yang dikirim nanti dapat dibaca dan diterjemahkan pada presentation layer komputer penerima.
Session Layer
Setiap data akan ditandai agar tidak terjadi kesalahan pengurutan data. Layer ini menjamin komunikasi antara pengirim dan penerima terjadi dengan baik.

## Slide 5
A. Konsep Komunikasi Data
Transport Layer
Data akan dipecah-pecah menjadi bagian kecil yang dikenal dengan segment.
Network Layer
Data akan dikonversi menjadi paket data yang mengandung informasi alamat asal pengirim dan alamat asal tujuan data.
Data Link Layer
Paket data akan diubah menjadi frame dalam bentuk bit dengan aturan 0 adalah kondisi OFF dan 1 adalah kondisi ON.
Physical Layer
Identik dengan pengaturan standar operasional hardware jaringan, seperti NIC, WLAN, bluetooth, hub, switch.
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data link
Physical
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 6
Sender
Receiver
A. Konsep Komunikasi Data
Proses Komunikasi Data Dalam 7 Layer OSI
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data link
Physical
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data link
Physical

## Slide 7
B. Proses Komunikasi Data
Proses ini mengacu pada aturan protokol yang dipergunakan, dalam kasus ini menerapkan standar layer OSI.
Adapun syarat sebuah protokol dapat digunakan sebagai standar aturan transmisi data adalah sebagai berikut:
Memiliki pengaturan tentang format data dan encoding atau sering dikenal dengan syntax.
Semantics merupakan mekanisme pengontrolan data dan informasi serta penanganan error.
Timing adalah mekanisme pemeriksaan, penyesuaian, dan pencocokan kesamaan data, serta teknik pengurutan data.
1
2
3

## Slide 8
C. Radio over Internet Protocol (RoIP)
REPEATER
Untuk memperluas jangkauan sinyal jaringan secara elektronik.
Base Station
Stasiun radio pusat yang berfungsi sebagai pusat pengontrolan dan siaran.
IP INTERFACE
Antarmuka yang menjadi titik alamat setiap perangkat dengan mengacu pada IP address.
IP GATEWAY
Perangkat keras yang bertugas mengubah format data analog sesuai mekanisme protokol IP.
1
4
2
3

## Slide 9
D. Membangun Radio Streaming Online
Langkah-langkah membangun radio streaming online
Akses alamat URL www.caster.fm melalui aplikasi web browser.
1
Lakukan registrasi dengan opsi Free Stream Plan.
2
Lengkapi semua kebutuhan informasi yang diperlukan untuk register.
3
Buka e-mail untuk mengkonfirmasi link yang dikirim oleh server.
4
Web browser akan mengarahkan ke alamat link yang ditulis di dalam e-mail, kemudian sistem akan memberikan informasi bahwa akun sudah terdaftar.
5

## Slide 10
D. Membangun Radio Streaming Online
Langkah-langkah membangun radio streaming online
Klik link To Login, masukkan username, password, dan captcha.
6
Pada tahapan ini, akan diminta untuk melengkapi beberapa data penting.
7
Selanjutnya, pilih Start Server.
8
Sistem akan memberikan informasi tentang caster.fm, seperti alamat server.
9
Men-download aplikasi Mixxx. Jalankan file Setup Mixxx dengan cara double klik file instalasi, kemudian pilih Install.
10

## Slide 11
D. Membangun Radio Streaming Online
Langkah-langkah membangun radio streaming online
Muncul kotak dialog Mixxx Setup, klik Next.
11
Aktifkan kotak check list, kemudian pilih Next.
12
Pilih Next pada kotak dialog Custom Setup.
13
Pilih Install untuk memulai instalasi.
14
Tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai dan klik Finish.
15

## Slide 12
D. Membangun Radio Streaming Online
Langkah-langkah membangun radio streaming online
Jalankan aplikasi Mixxx. Pilih menu Options, lalu pilih Preferences.
16
Pilih menu Option, kemudian centang opsi Enable Libe Broadcasting.
17
Jika Mixx telah terkoneksi, simblo live broadcasting akan berubah.
18
Pilih jenis file audio yang akan diputar dan dikirimkan ke server caster.fm
19
Pilih tab Widgets. Selanjutnya, dapat dilakukan pengujian streaming file audio dari Mixxx.
20

## Slide 13
E. Mengonfigurasi Radio Streaming
Mengonfigurasi server radio streaming dengan Icecast
Pastikan setiap hardware telah dikonfigurasi dengan baik IP address-nya.
1
Pastikan Linux-Server telah terinstal Apache Web Server.
2
Lakukan update repository. Selanjutnya, instal aplikasi Icecast.
3
Pilih Yes untuk memulai proses konfigurasi Icecast server.
4
Tentukan hostname dari server seabagi contoh ‘localhost’.
5

## Slide 14
Tentukan passwod source Icecast server, sebagai contoh admin123.
6
Tentukan password relay Icecast server, sebagai contoh admin123.
7
Tentukan password administrator, sebagai contoh admin123.
8
Mengubah konfigurasi Icecast server dengan mengedit file icecast.xml.
9
Keluar dari mode pengeditan file icecast.xml dan simpan. Restart Service layanan Icecast, kemudian periksa bahwa Icecast telah berjalan dengan baik
10
Mengonfigurasi server radio streaming dengan Icecast
E. Mengonfigurasi Radio Streaming

## Slide 15
Sampai tahap ini, sebenarnya proses instalasi dan konfigurasi telah selesai.
11
Melakukan konfigurasi dari sisi komputer player dengan meng-install Mixxx.
12
Jalankan salah satu file audio yang tersimpan dalam komputer.
13
Untuk menguji bahwa streaming berjalan dengan baik, buka aplikasi web browser dan masukkan alamat http://192.168.56.20:8000/
14
Dalam halaman tersebut, terdapat informasi tentang mount point streaming
15
Mengonfigurasi server radio streaming dengan Icecast
E. Mengonfigurasi Radio Streaming

## Slide 16
F. Membangun Multimedia Streaming Server
Membangun server multimedia streaming dengan Plex
Install Plex Media Server, lalu klik Creatre Account.
1
Masuk Linux-Server, unduh Plex Media Server menggunakan perintah wget.
2
Buatlah direktori kerja dan aturlah konfigurasi permission-nya.
3
Periksa bahwa Plex Media Server telah berjalan dengan baik.
4
Buka alamat http://192.168.56.20:32400/web/index.html, masukkan username & password yang sebelumnya telah Anda buat.
5

## Slide 17
F. Membangun Multimedia Streaming Server
Membangun server multimedia streaming dengan Plex
Setelah itu, akan muncul informasi Server Setup, klik Next.
6
Klik Add Library untuk menambahkan library baru berupa video.
7
Klik library Movies dan beri nama Film kemudian klik Next.
8
Pilih folder yang telah dibuat sebelumnya.
9
Klik tombol Add Library.
10

## Slide 18
F. Membangun Multimedia Streaming Server
Membangun server multimedia streaming dengan Plex
Pilih Next untuk melanjutkan proses penambahan library movies.
11
Untuk mengakhiri proses instalasi library pada Plex Media Server, klik Done.
12
Sebagai uji coba, upload file video ke Plex Media Server dengan FileZilla.
13
Pilih Film, kemudian pilih Scan Library Files.
14
Klik thumbnail untuk memutar video streaming yang tersimpan dalam server.
15

## Slide 19
G. Infrastruktur Jaringan Telepon
Berbasis Kabel (Wireline)
Kabel Tembaga
Sering dipakai sebagai media transmisi data, seperti telepon analog dan perangkat jaringan. Kelemahannya hanya mampu bekerja pada frekuensi 20-500 KHz.
Sering dipakai alam sistem siaran televisi dan radio. Kapasitasnya lebih dari 500 MHz. Kelemahannya adalah tidak mampu menjangkau jarak yang jauh.
Kabel Coaxial
Sumber: pixabay.com

## Slide 20
G. Infrastruktur Jaringan Telepon
Berbasis Kabel (Wireline)
Fiber Optic
Memanfaatkan serat kaca untuk mentransmisikan data yang sebelumnya telah dikonversi mejadi cahaya terlebih dahulu. Keunggulannya, mampu bekerja pada frekuensi tinggi hingga 1 THz.
Perpaduan teknologi kabel tembaga, coaxial, dan fiber optic. Ideal digunakan pada jaringan yang melibatkan pengiriman gambar dalam jumlah besar.
Hybrid
Sumber: pixabay.com
Sumber: commons.wikimedia.com

## Slide 21
Perangkat penyambung antara sentral operator penyedia telekomunikasi secara nirkabel dengan pernagkat komunikasi seperti handphone.
G. Infrastruktur Jaringan Telepon
Nirkabel (Wireless)
Base Transceiver Station (BTS)
Base Station Controller (BSC)
Berfungsi sebagai dudukan server pengendali dan dudukan sumber tegangan atau UPS yang terdiri atas beberapa cell, pusat pengontrol kekuatan, gelombang radio, pengatur sumber tegangan, dan manajemen frekuensi.

## Slide 22
Berperan dalam mempersiapkan komunikasi, menjamin kualiatas selama proses komunikasi, mengontrol, dan merealisasikan koneksi end-to-user, dan lain-lain.
G. Infrastruktur Jaringan Telepon
Nirkabel (Wireless)
Mobile Switching Center (MSC)
SMSC (Short Message Service Center)
Sistem yang dibangun secara khusus untuk menangani proses pengiriman pesan atau SMS antar-handphone SMSC (Short Message Service Center) akan menerima pesan dari pengirim dan meneruskannya ke penerima.

## Slide 23
H. Teknologi Satelit
Memiliki ketinggian 22.300 mil dari permukaan bumi yang disinkronkan dengan sistem waktu.
Diorbitkan pada ketinggian 35.900 km diatas ekuator bumi dan berputar berlawanan arah dengan rotasi bumi.
Jaringan satelit orbit bumi dengan jarak menengah, yaitu 8.000 mil dari permukaan bumi.
Geo-synchronous Earth Orbit
Geo-stationary Earth Orbit
Medium Earth Orbit
Diorbitkan pada ketinggian 500 sampai 1.000 mil dari permukaan bumi.
Low Earth Orbit