## Slide 1
Teknologi Layanan dan Jaringan
MEDIA MENGAJAR
UNTUK SMK/MAK KELAS XI
Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan

## Slide 2
Sumber: pxhere.com
BAB 3
Analisis Kebutuhan Bandwidth dan Softswitch

## Slide 3
Analisis Kebutuhan Banwitch dan Softwitch
Bandwidth
Analisis Kebutuhan Bandwidth
Kualitas Koneksi
Menganalisis Throughput, Delay, dan Packet Loss
Membangun Server Chatting
Softswicth
Fitur dan Fungsi Softswitch
PETA KONSEP

## Slide 4
A. Bandwidth
Jenis infrastruktur layanan jaringan yang dibangun.
Tergantung pada teknologi perangkat keras yang digunakan.
Kecepatan transfer data. Kemampuan transfer data host ke host yang dihitung dalam satuan bit per second
Lebar bandwidth.
Semakin lebar bandwidth, maka semakin besar pula kemampuan mentransmisikan data.
Jumlah pengguna.
Semakin banyak pengguna, semakin beragam dan banyak pula jenis akses layanan data
Kualitas koneksi.
Bertujuan mengatur dan mengelola aplikasi dan layanan agar dapat beroperasi
Aspek-aspek dalam membangun layanan jaringan

## Slide 5
C
A
B
D
E
Network bandwitdh capacity
Network bandwitdh consumption
Asymptotic bandwitdh
Typical of bandwidth
Internet connection bandwitdh
Mekanisme bandwitdh
A. Bandwidth
A. Bandwidth

## Slide 6
Tipe-tipe bandwitdh
Bandwitdh Lokal
Bandwitdh Internasional
Jalur untuk area pengaksesan server lebih pendek.
Tidak membutuhkan hop/lompatan paket data yang banyak.
Tidak terpengaruh oelh kondisi konetivitas jalur internasional.
Latency rendah.
Memiliki kecepatan akses lebih baik ketika mengakses data center yang berada di luar negeri, seperti VPS di Singapura, VPN luar negeri, Youtube, dan Mail Server.
Mudah mengakses situs-situs crawder seperti Google, Yahoo, Bing, dan sistus luar negeri lainnya.
A. Bandwidth
A. Bandwidth

## Slide 7
B. Analisis Kebutuhan Bandwitdh
Besar dan tipe bandwidth yang dibutuhkan
Perkiraan jumlah pengguna yang mengaksesnya
Tipe perangkat keras yang digunakan oleh client
Infrastruktur yang telah di-setup sebelumnya
Jenis layanan yang akan diselenggarakan
Protokol jaringan yang akan dijalankan
Prioritas kepentingan dalam menjalankan fungsi jaringan
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 8
C. Kualitas Koneksi
Jenis-jenis service pada TCP/IP
Normal User Data
Data yang paling sering diakses oleh user seperti web
Network Managements
Mengelola jaringan dengan menghasilkan output traffic
Real Time
Transmisi data dilakukan secara real time, seperti VoIP
Streaming Applications
Alokasi bandwitdh secara tetap untuk proses streaming
Critical Data Application
Lebar bandwitdh besar dan jaminan kualiats jaringan baik
DoS-prone Service
Identifikasi lalu lintas data dalam jaringan
Scavenger
Jenis layanan yang dihasilkan oleh beberapa aplikasi chat

## Slide 9
Faktor yang mempengaruhi QoS
4
5
3
2
1
Delay
Terlambatnya paket data yang dikirimkan dari perangkat pengirim ke tujuan.
Delay Variations
Tipikal delay dengan waktu yang berbeda-beda.
Packet Loss
Kondisi kegagalan pada proses transmisi data
Packet Reordering
Data yang sampai pada perangkat penerima tidak berarturan urutannya.
Average rate dan burst size
Aspek tentang manajemen besaran rata-rata alokasi bandwitdh dan lonjakan bandwitdh yang diiizinkan.
C. Kualitas Koneksi

## Slide 10
Komponen pendukung QoS
3
1
4
2
5
6
Queuing
Besaran kapasitas buffer/antrean data yang diizinkan.
Signalling
Prosedur signalling dikendalikan oleh protokol tertentu.
Classification
Mengidentifikasi jenis aliran paket data.
Marking
Memudahkan router memilah dan mentransmisikan data.
Congestion control
Mengontrol dan mengelola trafik data ketika congestion.
QoS Policy
Bunyi kesepakatan kerja sama antara client dan ISP.
C. Kualitas Koneksi

## Slide 11
D. Menganalisis Throughput, Delay, dan Packet Loss
Menghitung Throughput
Throughput =
Menghitung Delay
Rata-rata delay =
Menghitung Packet Loss
Paclet Loss = x 100%

## Slide 12
E. Membangun Server Chatting
Membangun server chatting dengan Debian 9.4
Pastikan semua komputer client telah dikonfigurasi sesuai ketentuan.
1
Install Java dan MySQL (versi MariaDB pada Debian 9)
2
Masukkan perintah untuk melakukan instalasi Java.
3
Atur Java Environment Variable agar dikenali oleh sistem ketika dieksekusi.
4
Instal server MariaDB dengan perintah yang telah ditentukan.
5

## Slide 13
Aktifkan fitur MySQL secure instalation.
6
Untuk menginstal aplikasi Openfire, download terlebih dahulu aplikasi.
7
Buatlah user dan basis data dengan login terlebih dahulu ke dalam sistem.
8
Import contoh basis data dari dokumentasi Openfire.
9
Setelah berhasil melakukan setup dan basis data, logout dari server basis data, kemudian periksa bahwa service Openfire telah berjalan dengan baik.
10
Membangun server chatting dengan Debian 9.4
E. Membangun Server Chatting
E. Membangun Server Chatting

## Slide 14
Buka web browser, tuliskan alamat server dengan port default 9090.
11
Pilih jenis bahasa dengan mencentang opsi English (En), klik Continue.
12
Konfigurasi data dapat diubah, seperti XAMPP Domain Name, FQDN.
13
Gunakan konfigurasi Standard Database Connection, klik Continue.
14
Masukkan username Openfire dan password untuk menghubungkan aplikasi Openfire dengan server basis data MySQL.
15
Membangun server chatting dengan Debian 9.4
E. Membangun Server Chatting
E. Membangun Server Chatting

## Slide 15
Pilih opsi Default untuk profile settings kemudian klik Continue.
16
Menentukan password administrator, isikan e-mail dan password.
17
Klik tombol Login to the admin console.
18
Masukkan dengan user admin yang telah ditentukan sebelumnya.
19
Untuk melakukan pengujian, masuk ke halaman dashboard dan login sebagai admin, masuk ke menu User/Group pilih Create New User.
20
Membangun server chatting dengan Debian 9.4
E. Membangun Server Chatting
E. Membangun Server Chatting

## Slide 16
Pada komputer client, lakukan instalasi aplikasi chatting Openfire.
21
Eksekusi file instalasi aplikasi Spark untuk memulai instalasi.
22
Klik Next untuk memulai langkah awal instalasi.
23
Menentukan lokasi direktori isntalasi Spark, kemudian pilih Continue.
24
Tentukan akan menambahkan aplikasi ke Start Menu atau tidak. Setelah itu, pilih Next.
25
Membangun server chatting dengan Debian 9.4
E. Membangun Server Chatting
E. Membangun Server Chatting

## Slide 17
Jendela dialog Select Additional Tasks biarkan pada posisi default, klik Next.
26
Tunggu beberapa saat hinggan proses instalasi selesai, lalu klik Finish.
27
Menonaktifkan verifikasi hostname dan menerima semua jenis sertifikat.
28
Login dengan user Jono, lengkapi domain dengan IP address.
29
Lakukan hal serupa mulai dari konfigurasi seperti langkah sebelumnya, kemudian login sebagai user Joni.
30
Membangun server chatting dengan Debian 9.4
E. Membangun Server Chatting
E. Membangun Server Chatting

## Slide 18
Untuk memulai proses chatting, Anda harus melakukan pencarian daftar user yang sedang online pada server Openfire terlebih dahulu. Sebagai contoh, Anda sedang mengoperasikan Spark sebagai Jono. Pencarian akun yang sedang online dilakukan dengan cara mengisi pada form search di bagian bawah. Isikan nama user yang ingin dicari, misalkan ‘Joni’,
31
Untuk memulai percakapan, double klik user Joni, kemudian ketik pesan pada kotak pengiriman.
32
Dengan demikian, fungsi server Openfire dan sistem chatting server telah berhasil dikonfigurasi dan berjalan dengan baik.
33
Membangun server chatting dengan Debian 9.4
E. Membangun Server Chatting
E. Membangun Server Chatting

## Slide 19
Softswitch merupakan perangkat yang secara logika berada di titik pusat jaringan (central) telekomunikasi.
MGC
Media Gateway Controller
F. Softswitch
Komponen Softswitch
SG
Signalling Gateway Controller
MG
Media Gateway
AS
Application Server
MS
Media Server

## Slide 20
F. Softswitch
Batasan Kategori Softswitch
Cenderung berperan sebagai transit setiap trafik data VoIP antaroperator berbeda, melakukan proses routing dengan kapasitas volume data berukuran besar pada setiap sesi komunikasi panggilan antar VoIP yang berjarak relatif jauh.
Cenderung menjadi interface layanan yang dapat melayani kebutuhan para pengguna secara langsung. Jenis ini sangat cocok untuk menyediakan layanan telepol lokal dan jarak jauh, juga mendukung penyediaan akses POTS berupa sinyal analog.
Softswitch class 5
Softswitch class 4
F. Softswitch

## Slide 21
G. Fitur dan Fungsi Softswitch
4
3
2
1
Fungsi Switching
Mampu merekam dan mencatat alur rute antar terminal.
Fungsi Control
Mengatur lalu lintas data voice over packet building blocks.
Fungsi Signalling
Mendukung mode translasi protokol.
Fungsi Interface
Memudahkan server mengakses beberapa tipe layanan.