## Slide 1
Teknologi Layanan dan Jaringan
MEDIA MENGAJAR
UNTUK SMK/MAK KELAS XI
Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan

## Slide 2
Sumber: pxhere.com
BAB 4
Diagram VoIP dan Konsep Kerja PBX dalam Softswitch

## Slide 3
Diagram VoIP dan Konsep Kerja PBX dalam Softwitch
Voice over Internet Protocol (VoIP)
Karakteristik VoIP
Protokol Standar VoIP
Kompresi Data Suara (CODEC)
Arsitektur Softswicth
Membangun Server VoIP dengan Asterisk
Private Branch Exchange (PBX)
PETA KONSEP

## Slide 4
A. Voice over Internet Protocol (VoIP)
Keuntungan Penggunaan VoIP
Kekurangan Penggunaan VoIP
Biaya investasi awal membangun komunikasi akan lebih murah.
Tidak terkena biaya roaming.
Infrastruktur VoIP dapat berjalan pada sistem jaringan analog.
Kapasitas bandwidth lebih kecil.
Dapat menjadi jaringan skala besar.
Kualitas dan kejernihan suara sering menjadi kendala utama.
Terkadang muncul delay.
Sistem komunikasi dapat mengalami down, crash, dan lost.
Diperlukan pengaturan virtual network.
Terkadang akan timbul gangguan.

## Slide 5
B. Karakteristik VoIP
Keadaan yang dibutuhkan perangkat mulai dari proses request hak akses pada jaringan hingga pada kondisi dapat menggunakan sistem jaringan tersebut.
Real latency, remembered latency, induced latency.
Latency
Delay
Jarak waktu jeda yang mengakibatkan data tidak terkirim dengan baik dan tepat waktu ke perangkat tujuan. Besaran waktu delay yang direkomendasikan oleh ITU untuk penggunaan aplikasi data suara adalah 150 ms, sedangkan untuk toleransi transmisi data voice adalah 250 ms.
Fixed delay, variabel delay, jitter, packet loss.

## Slide 6
C. Protokol Standar VoIP
1
2
3
4
Terminal adalah peralatan yang digunakan dalam berkomunikasi.
Gateway merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara terminal yang bekerja dengan standar H.323 dan non-H.323 atau sebaliknya.
Gatekeeper merupakan central sistem VoIP dengan H.323 sebagai standarnya.
Multipoint Control Unit (MCU) berguna sebagai pusta layanan antara tiga terminal H.323 atau lebih.

## Slide 7
D. Kompresi Data Suara (CODEC)
1
2
3
4
5
G.711
Mengompresi data voice menjadi lebih kecil dengan kapasitas 64 Kbps.
G.723.1
Terdapat 2 versi, yaitu CELP dan MP-MLQ
G.726
Terdapat beberapa tipe kecepatan bit rate.
G.728
Cukup andal pada level low latency applications.
G.729
Mampu mengompresi data voice hingga 8 Kbps dengan kualitas yang tidak kalah dari versi sebelumnya.

## Slide 8
E. Arsitektur Softswitch
No. | Karakteristik | Switch PSTN | Softswitch
1 | Fleksibiltas sistem | Kurang baik | Baik
2 | Mekanisme switching | Berdasarkan circuit jaringan | Berdasarkan software
3 | Fitur integrasi dengan jaringan | Relatif sulit | Relatif mudah
4 | Support terhadap sistem multimedia | Terbatas | Cukup mudah dan banyak
5 | Jenis trafik data yang didukung | Cenederung hanya voice | Bisa data teks, video, voice, dan fax
6 | Kesesuaian video conferencing | Berkualitas tinggi karena menerapan metode switching | Dapat digunakan untuk jalur data video meski kurang bagus

## Slide 9
F. Membangun Server VoIP dengan Asterisk
Membangun server VoIP dengan Asterisk pada OS Debian 9.4
Pastikan semua perangkat telah dikonfigurasi sesuai pengalamatan IP
1
Pastikan server Asterisk telah terhubung dengan internet.
2
Lakukan instalasi server Asterisk dengan memasukkan perintah.
3
Konfigurasi sip.conf pada Asterisk untuk mendaftarkan user dari SIP.
4
Tambahkan baris konfigurasi (sesuai yang telah ditentukan) pada bagian paling bawah.
5

## Slide 10
F. Membangun Server VoIP dengan Asterisk
Membangun server VoIP dengan Asterisk pada OS Debian 9.4
Tuliskan daftar konfigurasi extension nomor telepon dengan mengedit file.
6
Tambahkan baris konfigurasi (sesuai ketentuan) pada bagian paling bawah.
7
Masuk ke dalam terminal serveri Asterisk terlebih dahulu.
8
Ketikkan perintah reload untuk me-reload service Asterisk.
9
Sampai tahapan ini, server SIP dengan Asterisk siap untuk digunakan.
10

## Slide 11
F. Membangun Server VoIP dengan Asterisk
Membangun server VoIP dengan Asterisk pada OS Debian 9.4
Menggunakan server DHCP menggunakan MikroTik OS.
11
Masuk ke Winbox MikroTik untuk mengetahui IP address.
12
Untuk mengakses servis IP phone, buka web browser kemudian ketikan alamat URL http://192.168.56.251/
13
Klik Admin Login untuk memasuki halaman admin.
14
Pada halaman admin, klik menu tab Ext 1.
15

## Slide 12
F. Membangun Server VoIP dengan Asterisk
Membangun server VoIP dengan Asterisk pada OS Debian 9.4
Pada parameter isian Proxy, masukkan IP address server Asterisk, yaitu 192.168.56.20. Pada opsi subscribers information, masukkan username dan password sesuai yang telah dikonfigurasu pada server sebelumnya.
16
Jika semua konfigurasi sudah benar, simpan dengan mengklik tombol Submit All Changes.
17
Tunggu hingga selesai, proses IP phone sedang meng-update konfigurasi.
18
Sampai tahap ini, konfigurasi IP phone pertama telah selesai.
19

## Slide 13
F. Membangun Server VoIP dengan Asterisk
Membangun server VoIP dengan Asterisk pada OS Debian 9.4
Mengonfigurasi IP phone (dengan IP address 192.168.56.252). Masukkan alamat http://192.168.56.252/ pada web browser.
20
Pastikan IP proxy dan subscriber telah dikonfigurasi sesuai ketentuan.
21
Periksa IP phone sudah terhubung atau belum dengan masuk ke halam info lalu lihat pada Ext 1 Status. Jika kondisi Registration State: Registered, berarti IP phone sudah terhubung ke server.
22
Jika semua konfigurasi sebelumnya telah berhasil dikerjakan, perangkat IP phone sudah dapat melakukan panggilan.
23

## Slide 14
F. Membangun Server VoIP dengan Asterisk
Membangun server VoIP dengan Asterisk pada OS Debian 9.4
Melakukan konfigurasi softphone pada komputer client dengan X-Lite.
24
Versi X-Lite disesuaikan dengan tipe dan versi OS komputer Anda.
25
Double click filei instalasi X-Lite.
26
Aktifkan opsi pilihan persetujuan lisensi instalasi, kemudian klik Accept.
27
Tunggu beberapa saat sampai proses instalasi selesai. Setelah itu, jalankan aplikasi X-Lite tersebut, baik melalui shortcut desktop atau panel program.
28

## Slide 15
F. Membangun Server VoIP dengan Asterisk
Membangun server VoIP dengan Asterisk pada OS Debian 9.4
Pilih menu Softphone, lalu SIP Account untuk mengonfigurasi SIP client.
29
Untuk melakukan pengujian, lakukan panggilan ke perangkat telepon lain, mislanya IP phone dengan nomor dial 1111.
30
Tekan icon Headset untuk memulai panggilan.
31
Pada perangkat IP phone 1111, angkat gagang telepon untuk menerima panggilan dari komputer client.
32

## Slide 16
G. Private Branch Exchange (PBX)
PBX adalah salah satu protokol penyedia layanan komunikasi suara melalui telepon. PBX berfungsi sebagai pusat pengendali dan penghubung antara telepon publik menuju jaringan telepon internal. PBX juga akan mengonversi komunikasi antara jaringan telepon internal menuju jaringan telepon publik.
Layanan atau fitur yang tersedia dalam PBX harus mencakup beberapa item, yaitu:
Automatic calling
Calling transfer
Direct Inward calling
Call forwarding
Fast calling
DISA
Pick up calling
Waiting calling
Blokir nomor