## Slide 1
TEKNOLOGI LAYANAN JARINGAN
Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
MEDIA MENGAJAR
UNTUK SMK/MAK KELAS XII

## Slide 2
BAB 3
Tujuan Pembelajaran
Sumber: pixabay.com
Subscriber Internet Telepon
Memahami prinsip kerja subscriber internet telepon.
Menerapkan konfigurasi pada subscriber internet telepon.
Menalar prinsip kerja subscriber internet telepon.
Membuat konfigurasi subscriber internet telepon.

## Slide 3
PETA KONSEP
Subscriber Internet Telepon
Struktur jaringan Telekomunikasi
Komponen dalam Tingkatan Jaringan Telekomunikasi
Metode Routing
PSTN
Jaringan Lokal Akses
Teknologi Subscriber Internet Telepon
Teknologi SDL

## Slide 4
1. IGE atau International Gateway Exchange
A. Struktur Jaringan Telekomunikasi
IGE merupakan switch yang menjadi pintu gerbang (gateway) yang mengoneksikan antara jaringan telepon nasional dengan satu/lebih jalur komunikasi berskala internasional.
2. TC atau Tetriary Center
TC (central trunk) adalah perangkat routing lanjuran dari secondary center (TC). TI akan berfungsi jika sistem central trunk 1 tidak mampu mendeteksi sistem panggilan dari perangkat sebelumnya.

## Slide 5
3. SC atau Secondary Center
SC bekerja ketika sistem central tandem tidak menyimpan daftar tujuan panggilan yang diajukan oleh pengguna, yang menunjukkan bahwa panggilan tersebut tidak berada dalam satu kota.
4. PC atau Primary Center
PC merupakan kantor sentral yang berada di hierarki keempat (class 4 office). PC berperan untuk mengoneksikan komunikasi yang terjadi antara dua buah sentral telepon lokal yang dapat terletak dalam area sebuah kota.

## Slide 6
5. LE atau Local Exchange
LE adalah interface awal yang akan dihubungi pertama kali ketika terjadi panggilan telepon dari pelanggan menuju sentral. Nama lain LE adalah STO (class 5 office) yang berperan untuk menangani setiap proses panggilan yang dilakukan oleh pelanggan, menentukan jalur routing, dan menjamin kualitas sambungan komunikasi.

## Slide 7
B. Komponen dalam Tingkatan Jaringan Telekomunikasi
1. Komponen dalam Tingkatan Jaringan Telekomunikasi
Tingkatan infrastruktur yang mengoneksikan stasiun pengguna menuju subscriber distribution network atau sentral pengatur area lokal.
a. Local Network
Berfungsi sebagai penyambung antara trunk central dan sentra lokal (dalam sebuah area pelanggan).
b. Junction Network

## Slide 8
Media layanan berupa rangkaian susunan media penyambung jarak jauh yang menghubungkan area lokal pelanggan dalam lingkup nasional.
c. Toll Network/Trunk Network
Bagian koneksi yang memungkinkan terjadinya koneksi antarnegara di seluruh dunia melalui mekanisme sambungan jaringan (national network) dengan jaringan internasional melalui international gateway exchanges atau backbone network.
d. International Network

## Slide 9
2. Fungsi Pemberian Nomor Telepon
Format pemberian nomor telepon dalam sebuah perangkat jaringan memiiki fungsi sebagai berikut.
Identitas pengguna atau perangkat yang tersambung.
Penunjuk lokasi atau alamat perangkat telepon berada.
Sumber: pixabay.com

## Slide 10
3. Metode Sistem Penomoran
Penomoran secara tertutup adalah metode penomoran yang dapat diberlakukan pada semua tipikal panggilan.
a.
Penomoran secara terbuka adalah metode penomoran yang diberikan berdasarkan tipe panggilan yang dilakukan, misalnya penomoran yang dilakukan secara terbuka pada telepon di Indonesia menggunakan kode +62.
b.
Berikut dua metode sistem penomoran telepon yang digunakan saat ini.

## Slide 11
4. Teknik Standar dalam Penomoran Terbuka
Berfungsi memudahkan pengguna untuk lebih mengingat jenis panggilan, baik itu bersifat lokal, interlokal, maupun sambungan internasional berdasarkan kode tersebut.
a. Prefix atau Penetapan Awalan
Sistem penomoran jalur telekomunikasi berdasarkan lokasi negara ditetapkan oleh ITU.
b. Standar Area Negara atau Country Code
Dalam menentukan format prefix penomoran berdasarkan kode area. Teknik yang digunakan antara lain secara acak dan secara sistematis.
c. Berdasarkan Kode Area

## Slide 12
Terdiri atas kode sentral dan kode user.
d. Berdasarkan Subscriber Number
Bentuk format ISDN mencakup Kode Internasional, Kode Negara, Kode Telepon Nasional, Nomor Telepon, dan Subaddress (40 Digit).
e. Berdasarkan Format ISDN
Awalan penomoran dimulai dengan digit angka “1”.
Jumlah paling banyak dalam penomoran adalah 3 digit.
Standar layanan khusus tersentral.
f. Penomoran untuk Layanan Khusus dan Darurat

## Slide 13
Sistem telepon bergerak (STB) digital.
Sistem telepon bergerak (STB) analog.
g. Sistem Penomoran Mobile Phone
Untuk melaksanakan sambungan akses ke dalam jaringan, diperlukan prosedur komunikasi melewati access point yang menggunakan format 3 digit sebagai skema penomoran. Contohnya, 98X(Y) atau 9812= X.22
h. Sistem Pengodean Akses Jaringan Komunikasi Data

## Slide 14
Layanan area nasional.
Layanan area internasional.
i. Sistem Pengodean Nomor Layanan IN atau Intelligent Network
Penomoran menggunakan e-mail bisa digunakan pada layanan VoIP. Berikut adalah contoh penomoran menggunakan e-mail.
andinov@smkn2-solo.ac.id
playground@gembok.id
andinov@gmail.com
j. Penomoran Menggunakan E-mail

## Slide 15
C. Metode Routing
Sumber: pixabay.com
Routing adalah mekanisme meneruskan data melalui jalur yang telah ditentukan berdasarkan algoritme tertentu agar pengiriman data dari pengirim ke penerima dapat berjalan dengan baik dan menempuh jarak yang paling pendek dalam waktu yang singkat.
Untuk meningkatkan performa sambungan dan mengurangi delay yang terjadi ketika akan melakukan sambungan, diperlukan metode routing yang baik dan cepat.

## Slide 16
Desain dan konfigurasi jaringan lebih mudah.
Sirkuit jaringan dapat disederhanakan.
Logika dalam melakukan proses transfer data dan manajeman pengontrolan lebih efisien.
Meminimalisasi proses looping pada perangkat yang sama.
Sumber: pixabay.com
Dengan mengimplementasikan sistem routing dalam jaringan telepon, diharapkan akan memberikan nilai lebih seperti berikut.

## Slide 17
1. Hierarki Metode Routing
Metode routing dalam jaringan telekomunikasi harus memerhatikan hierarki jaringan yang digunakan.
a. FHR (Fixed Hierarhical Routing)
IGE
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
Berikut ciri khusus dalam sistem FHR.
Dalam sistem interlokal menggunakan prinsip tingkatan/level
Backbone route
Alternate route

## Slide 18
b. DNHR (Dynamic Non-Hierarchical Routing)
Berikut karakteristik khusus dari DNHR.
Tidak menerapkan sistem level/tingkatan.
1)
Dalam sentral layanan lokal disebut dengan LDC atau Long Distance Centre.
2)
Kelebihan dibandingkan tipe fixed adalah pemilihan jalur routing bersifat dinamis disesuaikan dengan kepadatan jalur.
3)

## Slide 19
Berikut beberapa klasifikasi keadaan routing yang dapat dipilih.
2. Klasifikasi Pemilihan Routing
a. Heavy Duty atau Direct Route
Berikut karakteristik dari heavy duty route atau direct route.
Pemilihan jalur menggunakan konsep jalur terdekat.
Teknik ini cukup efektif ketika menemukan bahwa lokasi sentral cukup dekat dari pengirim.
A
B
Direct route

## Slide 20
b. Tandem Route
Proses pemilihan jalur transmisi melalui peangkat sentral tandem dengantujuan mempercepat proses pembentukan sesi komunikasi.
A
B
A
Tandem route

## Slide 21
c. Overflow Route atau Alternate Route
Overflow route merupakan mekanisme penyediaan jalur alternatif melalui sentral tandem. Pemilihan jalur berdasarkan pertimbangan bahwa jalur tidak jauh jaraknya dan membutuhkan alokasi waktu sesingkat mungkin.
A
B
A
Overflow route

## Slide 22
d. Last Choice Route
Pemilihan jalur dengan jarak terjauh merupakan alternatif paling akhir jika semua pertimbangan tidak terpenuhi.
Pada level primary center, metode ini dipilih setelah opsi alternate route tidak dapat ditempuh.
Pada level secondary center menuju level tertiary center menggunakan metode ini.
Sumber: pixabay.com
Berikut karakteristik yang dimiliki dalam klasifikasi ini.

## Slide 23
Teknik fixed routing tergolong sederhana dan mudah diterapkan. Hal ini dikarenakan teknik ini hanya menggunakan acuan sebuah jalur yang menjadi panduan antara terminating exchange dan originating.
a. Fixed Routing
3. Teknik Routing
Metode penentuan jalur routing berdasarkan kondisi jalur utama, jik aterjadi kesibukan akan dialihkan ke jalur berikut dan seterusnya.
b. Alternate Routing
Dynamic routing dilakukan berdasarkan kondisi kepadatan jalur..
c. Dynamic Routing

## Slide 24
D. PTSN
Sumber: pixabay.com
Kelahiran sistem PTSN bermula dari [erkembangan teknologi telepon AT&T (American Telphone and Telegraph Company) di Amerika.
PTSN atau Public Switch Telephone Network adalah teknologi layanan jaringan telepon yang cukup populer saat ini.
Awalnya, teknologi ini masih menggunakan kabel tembaga, tetapi kini sudah mulai bergeser menggunakan kabel FO.

## Slide 25
1. Telepon
Telepon analog adalah perangkat dasar dalam melakukan komunikasi, baik ketika melakukan panggilan maupun menerima panggilan.
Berikut elemen-elemen penting dalam proses kerja PTSN.
Sumber: pixabay.com
Prinsip telepon analog sama persis dengan prinsip pengoperasian sakelar, tombol-tombol 0─9 mewakili sinyal listrik yang dikirimkan sebagai bentuk format kode nomor telepon tujuan.

## Slide 26
2. Network Access
Network access adalah komponen penyedia jasa layanan sambungan telekomunikasi yang memungkinkan penelepon dan lawan bicaranya dapat saling terhubung.
3. Cos atau Central Offices
Cos merupakan elemen PTSN yang memberikan jalur trunk bagi para penelepon agar dapat saling bercakap-cakap. Cos juga berperan dalam menyediakan sistem dial tone pada saat Anda mengangkat gagang telepon.

## Slide 27
4. Trunks and Special Circuit
Trunks and special circuit adalah ketersediaan sebuah jalur komunikasi melalui sebuah media transmisi yang secara fisik adalah satu, tetapi secara logika memiliki beberapa kanal sambungan berbeda.
5. CPE atau Customer Premises Equipment
Kategori CPE adalah perangkat yang dimiliki oleh pengguna sehingga dapat terkoneksi dengan dunia luar melalui PTSN. Contoh kategori CPE dalam PTSN adalah perangkat telepon dan modem.

## Slide 28
E. Jaringan Lokal Akses
Sumber: pixabay.com
Awalnya, teknologi yang menjadi acuan masih sebatas narrowband telah beralih ke sistem broadband.
Konsep jaringan lokal akses atau LLA (Local Loop Akses) adalah jalur yang menghubungkan sistem jaringan telepon antara sentra lokal dan perangkat client.
POTS dikembangkan ke arah sistem multimedia dengan dukungan komunikasi yang tidak sekadar dalam area lokal, tetapi sudah dalam lingkup internasional.

## Slide 29
Berikut beberapa persayaratan yang wajib dipenuhi dalam pembentukan LLA.
Kompatibel dengan layanan teknologi yang sedang digunakan ataupun untuk rancangan teknologi masa depan.
Mampu menangani berbagai tipe layanan dalam sebuah infrastruktur.
Dapat bekerja dengan berbagai platform media transmisi seperti tembaga, fiber optic, model wireless atau Jaringan Lokal Akses Radio (JARLOKAR), dan kombinasi ketiga media tersebut.
Sumber: pixabay.com

## Slide 30
Berikut tiga jenis komponen yang umumnya digunakan dalam pemodelan jaringan akses.
ANT berperan sebagai antarmuka yang bertugas mengendalikan, mengontrol, dan mengatur layanan dasar dalam jaringan (service node).
1. ANT atau Access Node Terminal
NU bertugas sebagai interface penghubung antara jaringan distribusi dan jaringan drop.
2. NU atau Network Unit
NT bertugas sebagai perangkat akhir atau CPE yang berhubungan langsung dengan pengguna.
3. NT atau Network Terminal

## Slide 31
Sumber: pixabay.com
Adapun daerah catuan tidak langsung merupakan area pelanggan yang menggunakan catuan daya dari DP (Distribution Point) melewati terminal Rumah Kabel atau RK.
Area pelanggan yang memperoleh catu daya langsung dari DP (Distribution Point) tanpa melalui RK atau Rumah Kabel disebut dengan daerah catuan langsung.

## Slide 32
Beberapa Komponen yang Menjadi Elemen Penyusun Rangkaian Catu Daya
MDF (Main Distribution Frame)
RK atau Rumah Kabel
DP (Distribution Point)
KTB (Kotak Terminal Batas)
Roset
Jaringan Kabel Telepon Lokal

## Slide 33
1. (Main Distribution Frame)
MDF adalah rangkaian rak yang menjadi alokasi penyusunan jaringan kabel sentral dengan bagian luar.
2. RK atau Rumah Kabel
RK terbuat dari bahan fiber glass berbentuk persegi dan terpasang di pinggir jalan.
3. DP (Distribution Point)
DP biasanya terletak pada tiang kabel telepon dengan kapasitas sambungan 10─20 pair kabel.
Sumber: pixabay.com

## Slide 34
4. KTB (Kotak Terminal Batas)
KTB adalah perangkat yang membatasi area jaringan kabel outdoor provider dengan area pelanggan.
5. Roset
Roset merupakan kotak sambungan antara kabel provider dan kabel indoor pelanggan.
6. Jaringan Kabel Telepon Lokal
Ada lima jenis elemen pembentuk jaringan kabel telepon lokal, yaitu kabel primer, kabel sekunder, jumper wire, drop wire, dan indoor cable.

## Slide 35
F. Teknologi Subscriber Internet Telepon
Sumber: pixabay.com
Layanan transmisi data pada media kabel tembaga telepon dituntut untuk semakin meningkatkan variasi layanannya. Meskipun pada awalnya hanya berkisar pada penangangan masalah komunikasi data voice, kini sudah mulai dengan dukungan bandwidth yang lebar dan kecepatan data tinggi. Teknologi ini dikenal dengan istilah Subscriber Internet Telepon.

## Slide 36
Salah satu jenis teknologi yang tekenal dari subscriber adalah xDSL atau Digital Pair Gain. xDSL adalah metode layanan komunikasi data yang memiliki kemampuan transfer data lebih cepat dibandingkan dengan ISDN (Integrated Service Digital Network), meskipun xDSL masih berbasis media kabel tembaga.
Berikut variasi jenis standar teknologi xDSL.
DSL Lite
Dial up ADSL
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
SDSL (Single Digital Subscriber Line)
MDSL (Multi-rate Digital Subscriber Line)
HDSL (High bit-rate Digital Subscriber Line)
VDSL (Very High bit-rate Digital Subscriber Line)
WDSL (Wavelength Digital Subscriber Line)
RADSL (Rate Adaptive Digital Subscriber Line)
DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplier)

## Slide 37
Jenis Laju Transfer Data yang Dapat Dilayani oleh Teknologi DSL
No. | Jenis xDSL | Downstream
1. | DSL | 160 Kbps
2. | ADSL, RDSL, SDSL, DSL Lite, dan HDSL | 1,5─2 Mbps
3. | RDSL, wDSL, dan ADSL | 4 Mbps
4. | ADSL dan RADSL | 6 Mbps
5. | ADSL dan RADSL | 8 Mbps
6. | VDSL | 55 Mbps