## Slide 1
TEKNOLOGI LAYANAN JARINGAN
Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
MEDIA MENGAJAR
UNTUK SMK/MAK KELAS XII

## Slide 2
BAB 4
Tujuan Pembelajaran
Sumber: pixabay.com
Perawatan dan Perbaikan Sistem
Mengevaluasi kerja sistem komunikasi VoIP.
Mengevaluasi perawatan sistem komunikasi VoIP.
Menganalisis permasalahan sistem komunikasi VoIP.
Mengelola kerja sistem komunikasi VoIP.
Melakukan perawatan sistem komunikasi VoIP.

## Slide 3
PETA KONSEP
Perawatan dan Perbaikan Sistem
Monitoring dan Update Sistem
Analisis Permasalahan dan Perbaikan Server VoIP
Memperbaiki Tingkat Keamanan Server
Maintenance IAX2, ZAP, dan VoIP
Echo dan Hardware Troubleshooting

## Slide 4
A. Monitoring dan Update Sistem
Sumber: pixabay.com
Update sistem adalah mekanisme memperbaiki dan memperbarui bagian dan modul-modul sistem agar memperoleh library dan support layanan terbaru.
Berikut keuntungan yang diperleh dengan melakukan update sistem.
Menutup dan memberikan patch kelemahan sistem.
Memperbaiki bug sistem.
Menambah fitur-fitur baru.
Meningkatkan kinerja sistem.

## Slide 5
Berikut kelebihan dalam melakukan teknik update sistem server VoIP secara manual.
Dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan sistem.
Besar kapasitas hard disk yang digunakan untuk menyimpan file hasil update dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Berikut kekurangan dalam melakukan teknik update sistem server VoIP secara manual.
File library sistem tidak selalu di-update sesuai dengan library terbaru.
Versi terbaru dari patch tidak terdeteksi dengan baik.

## Slide 6
Sumber: pixabay.com
VoIP adalah metode pengiriman data yang bekerja berdasarkan paket data dalam bentuk sinyal digital, yang membawa data suara (voice) menggunakan mekanisme paket data yang diterapkan dalam jaringan berbasis IP (komputer).
Berikut dua metode patching ketika melakukan update atau patching sistem.
ISV Vendor
Third Party Tool

## Slide 7
1. ISV Vendor
ISV vendor adalah tool yang tersedia secara default dalam sistem itu sendiri. Contohnya, Windows Server Update Service (WSUS) dan Red Hat Network (RHN).
2. Third Party Pool
Third party tool adalah tool yang disediakan oleh aplikasi lainnya, seperti Tivoli Endpoint Manager (BigFix) dan Vmware Update Manager.

## Slide 8
Berikut tiga proses yang dapat dilakukan untuk melakukan proses update atau patch.
Notifikasi merupakan informasi yang berisi pemberitahuan tentang adanya versi baru yang dapat digunakan sebagai update sistem.
1. Notifikasi
Proses penjadwalan terhadap hal-hal yang terkait update sistem, seperti library, support team, jenis aplikasi yang berkaitan dengan waktu, dan tanggal proses update-nya.
2. Penjadwalan atau Scheduling
Deployment dan post-deployment adalah tindakan yang dapat dilakukan setelah proses update, misalnya me-restart mesin dan melakukan defrag.
3. Deployment dan Post-Deployment

## Slide 9
Aktivitas Monitoring Server saat Melakukan Update Sistem Trixbox
Checking System Health
Server Status
Network Usage
Memory Usage
Mounted Filesystems
Trixbox Status
Reporting Tools

## Slide 10
B. Analisis Permasalahan dan Perbaikan Server VoIP
Sumber: pixabay.com
Salah satu keahlian yang penting dalam membangun jaringan VoIP adalah mampu dan terampil dalam melakukan instalasi, setup, dan mengelola Trixbox server.
Seperti halnya dengan troubleshooting pada server Linux umumnya, Trixbox juga memerlukan pengawasan dan monitoring dalam bidang pengaturan jaringan (networking), hard disk maintenance, perintah dasar Linux, dan manajemen paket.

## Slide 11
Berikut tahapan dalam melakukan identifikasi dan analisis permasalahan pada Asterisk.
1. Masuk ke Console Asterisk
[Trixbox1.localdomain ~]# asterisk -r
Asterisk 1.6.0.26-FONCORE-r78, Copyright (C)
1999 ─ 2010 Digium, Inc. And others.
Created by Mark Spencer markster@digium.com
Asterisk comes with ABSOLUTELTY NO WARRANTY;
Type ‘core show warranty’ for details.
This is free software, with components
Licensed under the GNU General Public
License version 2 and other license; you are welcome to redistribute it under certain conditions. Type ‘core show license’ for details.
===========================================================================================
Connected to Asterisk 1.6.0.26-FONCORE-r78
Currently running on Trixbox (pid = 2316)
Verbosity is at least 3
Trixbox*CLI>

## Slide 12
Jika Anda ingin mengetahui perintah yang harus digunakan dengan sistem Asterisk, Anda dapat menggunakan bantuan dengan perintah help. Perintah ini akan menampilkan daftar perintah dan informasi tentang perintah tersebut.
2. Penggunaan Perintah Help
Trixbox1*CLI>help
Hasil eksekusi perintah help dapat Anda lihat dengan memindai QR code di samping.

## Slide 13
3. Penggunaan Perintah Stopping , Restart, dan Reload Asterisk
Ketika melakukan proses stop, restart,dan reload Asterisk, Anda disarankan untuk login sebagai user root pada sistem.
Sumber: pixabay.com
Perintah stop atau restart sering Anda gunakan untuk me-reload server Asterisk agar ketika mengalami kendala seperti hang, down, atau sedang menerapkan perubahan konfigurasi, layanan Asterisk dapat segera meresponsnya dengan baik.

## Slide 14
a. Menghentikan layanan Asterisk
Perintah ini digunakan untuk menghentikan secara permanen layanan server Asterisk pada layanan VoIP.
[Trixbox1.localdomain ~]# amportal stop
STOPPING ASTERISK
Unable to connect to remote asterisk (does/var/run/asterisk/asterisk.ctl exist?)
Asterisk Stopped
STOPPING FOR SERVER
FOP Server Stopped
Berikut perintah stop yang dijalankan pada statement.

## Slide 15
b. Memulai layanan Asterisk
Perintah ini digunakan untuk memulai layanan Asterisk untuk yang pertama kali setelah service dimatikan.
[Trixbox1.localdomain ~]# amportal start
SETTING FILR PERMISSIONS
Permissions OK
STARTING ASTERISK
Asterisk Started
STARTING FOP SERVER
FOP Server Started
[Trixbox].localadmin ~]#
Berikut perintah start yang dijalankan pada statement.

## Slide 16
c. Memulai restart layanan Asterisk
Perintah ini digunakan untuk me-restart dengan cara mematikan service, kemudian menyalakan kembali dengan benar.
[Trixbox1.localdomain ~]# amportal restart
STOPPING ASTERISK
Asterisk ended with exit status 0
Asterisk shutdown normally.
Unable to conncet to remote asterisk 9does/var/run/asterisk/asterisk.ctl exist?)
Asterisk Stopped
STOPPING FOR SERVER
FOP Server Stopped
SETTING FILE PERMISSIONS
Permissions OK
STARTING ASTERISK
Asterisk Started
STARTING FOR SERVER
FOP Server Started
[Trixbox1.localdomain ~]3
Berikut perintah restart yang dijalankan pada statement.

## Slide 17
Reload
Restart Gracefully
Restart Now
Restart When Convenient
Pengaturan Service Asterisk melalui Asterisk’s CLI
Stop Gracefully
Stop Now
Stop when Convenient
4. Menerapkan Pengaturan Service Asterisk melalui Asterisk’s CLI

## Slide 18
5. Menampilkan Informasi Channel dalam VoIP
Anda harus selalu memantau perkembangan status setiap panggilan yang sedang berlangsung. Untuk memantaunya, Anda dapat menggunakan perintah core show channels dan core show channel.
6. Throubleshooting SIP dan Trunks
Pada beberapa kasus, pangujian terhadap masalah dapat dilakukan pada sisi layanan SIP server dengan cara menampilkan informasi mendetail extension yang telah dikonfigurasi dan sedang digunakan oleh pengguna.

## Slide 19
Untuk memeriksanya, Anda dapat menggunakan beberapa perintah berikut.
Untuk mengaktifkan fitur SIP debugging.
a. Sip set debug
Untuk mengaktifkan fitur SIP debugging on IP.
b. Sip set debug ip
Untuk menonaktifkan fitur SIP debugging.
c. Sip set debug off
Untuk menampilkan daftar SIP channels yang sedang aktif.
d. Sip show channels

## Slide 20
Untuk menampilkan detail informasi tentang SIP channel.
e. Sip show channel
Untuk menampilkan daftar SIP peers yang telah didefinisikan.
f. Sip show peers
Untuk menampilkan daftar SIP peer yang telah didefinisikan.
g. Sip show peer
Untuk menampilkan status hasil registrasi dalam SIP.
h. Sip show registry

## Slide 21
C. Maintenance IAX2, ZAP, dan VoIP
1. Menangani Permasalahan pada Extension IAX2
Sumber: pixabay.com
Jika dalam server Trixbox menggunakan sistem penomoran extension dengan model AX2, Anda dapat melakukan pemantauan status koneksi dengan perintah iax2 show peers yang memiliki fungsi sama persis dengan perintah sip show peers.

## Slide 22
Untuk menampilkan informasi registrasi IAX2 trunk, gunakan perintah iax2 show registry yang akan menghasilkan data yang memberikan informasi bahwa registrasi trunk tidak berhasil karena di-reject oleh server.
a.
Untuk mengatasi hal tersebut, Anda dapat mengaktifkan fitur debugging IAX2 dengan perintah iax2 set debug on untuk memaksa sistem tetap melakukan registrasi ulang.
b.
Dalam kasus ini, diperoleh laporan bahwa username smk_test ditolak oleh sistem yang ditandai dengan adanya string ”CAUSE CODE : 29”.
c.

## Slide 23
2. Menganalisis ZAP
Sumber: pixabay.com
Bebeda dengan sistem trunk dalam SIP, yang akan aktif ketika ada yang menggunakan dan akan disable jika tidak digunakan.
Mode channel ZAP dapat digunakan ketika menjalankan sistem TDM cards (baik itu jalur analog maupun pada rangkaian PRI circuit) dan selalu dalam kondisi aktif meskipun tidak sedang digunakan.

## Slide 24
3. Menangalisis VoIP
Sumber: pixabay.com
Kendala yang dapat ditemui seperti perangkat telepon kehilangan kendali atas akunnya atau pengguna hanya dapat melakukan percakapan satu arah.
Masalah yang terjadi pada VoIP adalah ketika pengguna terhubung dengan ekstensi penomoran VIP yang tersimpan di luar jaringan lokal.

## Slide 25
Berikut langkah-langkah melakukan identifikasi dan perbaikan konfigurasi.
Pastikan server Trixbox sudah dikonfigurasi dengan benar.
a.
Lakukan konfigurasi file/etc/asterisk/sip_general_custom.conf untuk mengatur koneksi dengan jaringan luar atau IP publik.
b.
Setelah menambahkan konfigurasi tersebut, periksa kembali bahwa sistem Asterisk sudah kembali berjalan normal atau tidak.
c.

## Slide 26
Pada beberapa kasus, muncul beberapa permasalahan baru seperti adanya keluhan bahwa panggilan masuk tidak terdeteksi oleh server IP, gagalnya proses registrasi perangkat ketika melakukan dial up, bahkan adanya kebutuhan yang memaksa sistem firewall melakukan redirect port layanan SIP.
d.
Untuk menguji jalur komunikasi pada sistem operasi Linux, dapat menggunakan perintah berikut.
e.
Ping -i 0.02 –s 270 –c 500 [hostname]
[Trixbox1.localdomain ~]# ping –i 0.02 –s 270 –c 500 192.168.56.1

## Slide 27
Hasil pengujian konektivitas tersebut dapat Anda periksa dengan melihat bahwa dari 500 paket yang dikirimkan, tidak terdapat paket yang hilang dalam waktu 9644 ms.
f.
Salah satu tool pengujian yang digunakan adalah dengan MTR pada server berbasis Linux, dengan format perintah berikut.
g.
Mtr -1 0.02 –s 270 –c 500 [hostname]
[Trixbox1.local domain ~]# mtr –i 0.02 –s
270 –c 500 google.com

## Slide 28
D. Echo dan Hardware Troubleshooting
Sumber: pixabay.com
Teknologi VoIP adalah teknologi yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi antarpengguna.
Penggunaan VoIP sangat memudahkan pengguna karena teknologi ini tidak hanya dapat mentransmisikan data suara, tetapi juga file, teks, video, dan gambar.

## Slide 29
1. Echo Troubleshooting
Sumber: pixabay.com
Echo adalah dampak suara menggema, seolah suara tersebut dipantulkan pada dinding.
Pada kasus percakapan VoIP, efek echo akan terasa dalam kualitas suara yang didengar oleh pengguna yang mengakibatkan suara menjadi kurang jelas.
Sistem Trixbox CE versi 2.4 telah dilengkapi dengan OSLEC atau Open Source Line Echo Canceller yang cukup efektif untuk menanggulangi efek echo dalam penerimaan suara.

## Slide 30
Berikut petunjuk untuk mengidentifikasi masalah echo yang terjadi pada sistem server VoIP.
Langkah pertama dalam proses identifikasi terjadinya accoustic echo adalah memeriksa bahwa perangkat yang digunakan berkualitas baik atau tidak.
a.
Accoustic echo juga terjadi pada panggilan antar-extension atau pada panggilan yang ditujukan ke orang lain di luar jaringan lokal.
b.
Hybrid echo juga terjadi pada sistem komunikasi yang terjalin antara sistem Trixbox dan perusahaan telepon.
c.

## Slide 31
Untuk mengurangi atau menghilangkan dampak buruk gema atau echo, Anda dapat mengaturnya pada Asterisk dengan menggunakan perintah ztmonitor. Tujuannya menampilkan informasi statistik percakapan secara real time.
d.
Untuk melakukan pengaturan ulang setelah Anda melihat adanya ketidaksesuaian lonjakan trafik data dengan perintah ztmonitor, Anda dapat mengedit file/etc/asterisk/zapata.conf
e.

## Slide 32
2. Hardware Troubleshooting
Sumber: pixabay.com
Kebanyakan kasus permasalahan hardware yang terjadi adalah tidak terdeteksinya slot card pada server atau client (berbasis Linux), seperti pada modul PCI, AGP, dan lainnya.
Hal tersebut dapat terjadi ketika dilakukan penggantian kartu atau pemasangan kartu slot baru pada mainboard komputer yang kemungkinan besar ditimbulkan akibat adanya konflik IRQ.

## Slide 33
Berikut dua teknik yang dapat dilakukan untuk memperbaiki hardware troubleshooting.
1. Clean Up BIOS
Cara yang paling tepat dan sering berhasil adalah dengan men-disable setiap hardware yang tidak digunakan pada sistem BIOS komputer (dengan me-restart komputer dan masuk ke mode BIOS).
2. Memeriksa Penyebab Konflik IRQ
Jika langkah cleaning up BIOS tidak berhasil, langkah berikutnya adalah melakukan pemeriksaan dalam sistem Linux bahwa kartu baru tersebut telah terdeteksi dan memperoleh IRQ numbers atau belum.

## Slide 34
E. Memperbaiki Tingkat Keamanan Server
1. Mendesain Sistem Firewall yang Kuat
Sumber: pixabay.com
Ketika mem-publish layanan Asterisk dengan Trixbox di internet, sebaiknya server Trixbox berdiri di belakang sistem firewall.
Trixbox tidak benar-benar bersentuhan langsung dengan pada pengguna, melainkan melalui teknik forwarding port melewati filterisasi mesin firewall seperti pfsense, viata, M0n0wall, dan lainnya.

## Slide 35
5. Mematikan Layanan yang Tidak Digunakan
Distro Linux Trixbox adalah turunan dari remastring CentOS yang mengemas beberapa paket aplikasi server VoIP dalam sebuah sistem operasi.
Sistem ini kurang mendapat perhatian di sisi keamanan server, tidak seperti OS berbasis BSD, misalnya FreeBSD dan OpenBSD. Oleh karena itu, sebaiknya memeriksa daftar service yang telah dijalankan dan service yang tidak digunakan.
Sumber: pixabay.com

## Slide 36
anacron
crond
haldaemon
httpd
kudzu
lm_sensors
lvm2-monitor
mDNSResponder
mdmonitor
memcached
Berikut jenis layanan yang dibutuhkan oleh Trixbox CE dan tidak boleh dimatikan.
Sumber: pixabay.com
mesaggebus
mysqld
network
ntpd
postfix
sshd
syslog
xinetd
zaptel

## Slide 37
3. Memperbaiki Mekanisme Keamanan SSH Remote
Sumber: pixabay.com
Kebanyakan para intruder melakukan brute force user dan password pada akses SSH guna memperoleh hak akses terhadap remote tersebut.
Berikut langkah hardening yang digunakan untuk meningkatkan proteksi keamanan akses SSH pada server.
Set idle timeout interval
Disable empty passwords
Disable root login
Disable X11 forwarding
Limit amx authentication attempts
Disabled rhosts
Change port
Public key authentication
Protocol 2

## Slide 38
4. Keamanan Layanan Ekstensi
Sumber: pixabay.com
Meskipun format penamaan ekstensi perangkat pengguna VoIP telah dirahasiakan, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya celah yang memungkinkan orang lain mengetahuinya dan mencuri data tersebut.
Oleh karena itu, keamanan password menjadi sangat penting, seperti dengan menggunakan kombinasi beberapa karakter dan simbol khusus yang sulit ditebak.

## Slide 39
5. Aplikasi Firewall Tambahan
APF merupakan konsep sistem firewall yang dikonfigurasi secara mendalam dengan mengandalkan service iptables (netfilter) yang secara khusus didesain sebagai guard dan data filter ketika jaringan lokal terkoneksi dengan internet pada mesin server berbasis Linux.
a. APF (Advanced Policy Firewall)
Dalam implementasinya, sistem BFD merupakan kumpulan instruksi pemrograman shell script pada Linux atau keluarga Unix yang disimpan dalam sebuah file yang dibuat secara modular untuk dapat dieksekusi ketika sistem operasi berjalan.
b. BFD (Brute Force Detection)