## Slide 1
TEKNOLOGI LAYANAN JARINGAN
Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
MEDIA MENGAJAR
UNTUK SMK/MAK KELAS XII

## Slide 2
Konfigurasi Server Softswitch
BAB 1
Tujuan Pembelajaran
Memahami bagan dan konsep kerja server softswitch.
Menerapkan konfigurasi ekstensi dan dial plan server softswitch.
Menerapkan prosedur instalasi server softswitch berbasis Session Initial Protocol (SIP).
Sumber: pixabay.com

## Slide 3
PETA KONSEP
Konfigurasi Server Softswitch
Jenis PBX
Sistem Hunting
Extension dan Dial Plan
Teknologi SIP

## Slide 4
A. Jenis PBX
Sumber: pixabay.com
Sistem PBX akan menjembatani komunikasi antara telepon internal penggunaannya (memiliki beberapa saluran telepon internal) dan sambungan publik atau PSTN (Public Switched Telephone Network).
PBX atau Private Branch Exchange adalah salah satu bentuk teknologi komunikasi yang mampu menyediakan layanan sambungan telepon dari area publik ke jaringan privat, misalnya dalam gedung perusahaan, kantor, instansi pemerintah, dan sebagainya.

## Slide 5
1. Jenis-Jenis PBX
Pada jenis PMBX, baik koneksi antar-extension maupun sambungan antara extension dan pengguna di luar sistem PBX dilakukan secara mannual oleh operator.
a. PBMX (Private Manual Branch Exchange)
Kelemahan dalam PMBX yang kurang responsif dan efektif ketika menangani panggilan pada sesi komunikasi telepon dalam jumlah besar menyebabkan sering kali terjadi delay dan kualitas suara yang kurang bagus.
b. PABX (Private Automatic Branch Exchange)

## Slide 6
Perkembangan teknik persinyalan sesi komunikasi panggilan dengan PABX dibedakan dengan memisahkan sistem signal dan data melalui mekanisme signal and control switching electronic.
c. EPABX (Electronics Private Automatic Branch Exchange)
KTS merupakan teknologi yang dapat dikatakan sebagai versi minimalis dari sistem PBX. Hal ini dikarenakan KTX hanya menyediakan mekanisme switching jalur dari jaringan PBX (internal telephone network) menuju STO (Sentral Telepon Otomatis) atau pusat penyedia jalur telekomunikasi.
d. KTS (Key Telephone System)

## Slide 7
PABX generasi awal hanya mampu mengelola sistem telekomunikasi jaringan telepon internal (misalnya dalam perusahaan, gedung, dan kampus), baik dalam prosedur penomoran maupun sebagai pusat pengendalian jalur komunikasi.
e. PNX (Packet Network Exchange)
Sumber: pixabay.com

## Slide 8
2. Jenis-Jenis PABX
PABX digital adalah jenis PABX dengan keluaran dalam bentuk data digital.
a. PABX Digital
PABX analog adalah jenis PABX dengan keluaran data yang dihasilkan berupa data analog atau suara sehingga tidak memerlukan perangkat khusus.
b. PABX Analog
PABX hybrid merupakan teknologi perpaduan antara PABX digital dan analog.
c. PABX Hybrid
IP PABX merupakan teknologi terbaru dari PABX dengan sambungan komunikasi yang tidak lagi terbatas pada jaringan telepon analog/digital.
d. IP PABX

## Slide 9
3. Kategori PBX dari Sisi Link (Penghubung)
a. Hunting Group
Hunting group adalah sekelompok nomor ekstensi yang diatur untuk memproses panggilan tertentu.
b. BRA (Basic Rate Access)
BRA merupakan salah satu tipe konfigurasi pada layanan Integrated Services Digital Network (ISDN) yang dapat digunakan dalam subscriber line untuk menangani layanan komunikasi data (suara) dalam sistem telepon analog.

## Slide 10
c. DID (Direct Inward Dialing)
DID adalah layanan yang diberikan provider telepon yang memungkinkan alokasi sejumlah nomor telepon yang terkait dengan satu atau lebih saluran telepon.
d. PRA (Primary Rate Access)
PRA merupakan tipikal layanan PBX yang memungkinkan terjadinya koneksi telekomunikasi digital end-to-end yang dapat menangani 23 jenis sambungan voice, data, dan video secara bersamaan.

## Slide 11
4. Kategori PBX dengan Fitur Indirect Inward Dialing
a. Sistem penomoran dengan model langganan biasa
Nomor PBX adalah 12000.
Nomor extension 234.
Untuk melakukan dial nomor pesawat telepon pada extension tersebut menggunakan nomor 12234.
b. Sistem penomoran dengan standar nomor PBX selalu berakhiran 1
Nomor PBX adalah 22001.
Nomor extension 233.
Untuk melakukan dial nomor peawat telepon pada extension tersebut menggunakan nomor 22233.

## Slide 12
c. Sistem penomoran dengan nomor (digit baru) pada PBX
Nomor PBX adalah 22000.
Nomor extension 233.
Untuk melakukan dial nomor pesawat telepon pada extension tersebut menggunakan nomor 22000233.
d. Sistem penomoran dengan standar nomor dua sebagai kode pemanggilan PBX
Nomor PBX adalah 22000.
Nomor extension 233.
Untuk melakukan dial nomor peawat telepon pada extension tersebut menggunakan nomor 220233.

## Slide 13
a. PBX ISDN
5. Kategori PBX terkait Penerapannya dengan Teknologi ISDN
PBX ISDN
Hunting group
Jenis grup ini dapat berupa BRA atau PRA.
Originating group
Jenis grup ini dapat dalam bentuk channel B dari PRA dan BRA.

## Slide 14
b. PBX tanpa ISDN
PBX tanpa ISDN
First choice group
Tipe ini terdiri atas line atau trunk.
Second choice group
Grup ini akan melakukan proses hunting jika grup pertama mengalami kesibukan.
Originatinggroup
Grup ini memiliki line atau trunk yang digunakan hanya untuk proses calling saja.

## Slide 15
a. Trunk Line
6. Kanal dalam Penerapan PBX
Sumber: pixabay.com
Trunk line merupakan saluran yang mengoneksikan public exchange (sentral publik) dengan PBX.
Berikut empat jenis trunk line yang dapat Anda konfigurasikan dalam PBX.
Tie trunk
Central office trunk
Foreign exchange trunk
Wide area telephone service trunk

## Slide 16
b. Subscriber Line
Jika pengguna masih menggunakan teknologi berbasis single line, media kabel yang dipakai adalah tipe two-wire, twisted pair, dan loop start line.
Sumber: pixabay.com
Subscriber line merupakan saluran yang menjadi penghubung komunikasi data antara pesawat pengguna dan PBX.

## Slide 17
B. Sistem Hunting
Sumber: pixabay.com
Koneksi yang terjadi antara sistem hunting dan public exchange/sentral publik mempunyai kanal yang disebut dengan subscriber line. Metode hunting mempunyai nomor panggilan yang dikenal dengan istilah DNG atau Dial Number Group.
Hunting dapat diartikan sebagai grup kanal pengguna yang dilengkapi dengan sebuah nomor panggilan. Jika nomor tersebut dipanggil, pemanggil akan terkoneksi dengan salah satu sambungan bebas.

## Slide 18
1. Jenis-Jenis Hunting
Proses hunting dimulai dengan mencari member berdasarkan digit nomor yang ditekan atau di-dial.
a. Circular hunting
Regular hunting akan mencari member yang dituju berdasarkan nomor dialing yang akan ditekan atau di-dial.
b. Regular hunting
2WF dan 2WB merupakan jenis hunting linear yang sering diimplementasikan untuk sambungan panggilan dua arah.
c. 2WF dan 2WB

## Slide 19
Persamaan kedua jenis hunting ini adalah proses pencarian dilakukan secara merata terhadap semua member sehingga sangat cocok untuk panggilan terminating.
d. GUCD dan UCD
Tipe ANNC hunting memiliki konsep kerja mirip dengan GUCD. Perbedaannya adaah pada ANNC, proses terminating yang ditujukan pada announcement.
e. ANNC hunting

## Slide 20
2. Arsitektur PBX
Signalling cards berperan sebagai perangkat yang menangani proses pengiriman dan penerimaan sinyal pada extension atau DTMF, serta proses signalling PBX dengan sentral publik.
a. Signalling Cards
Line cards adalah titik koneksi yang menjadi penghubung antara kanal wxtension dan sentral PBX.
b. Line Cards
Trunk cards merupakan terminasi atau antarmuka penghubung antara jalur trunk menuju PTSN dan pengaturan PBX.
c. Trunk Cards

## Slide 21
Switch cards berperan sebagai switch antarkomponen line cards atau port extension jika terjadi panggilan secara internal dan menjembatani komunikasi antara line cards dan port trunk cards ketika terjadi panggilan dari luar.
d. Switch Cards
Processor cards bertugas sebagai pusat pengontrol yang mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan.
e. Processor Cards
IVR bertugas menyediakan layanan koneksi pada setiap panggilan masuk yang dapat dikendalikan oleh mesin, baik secara otomatis maupun menggunakan bantuan tenaga manusia.
f. IVR (Interactive Voice Response) atau Operator Switchboard

## Slide 22
C. Extension dan Dial Plan
1. Komponen untuk Konfigurasi Extension dalam Server VoIP Asterisk
a. Extension
Extension terdiri atas baris kode yang menggunakan format karakter tertentu untuk membentuk string, baik dalam bentuk numerik, huruf, maupun beberapa jenis simbol.
b. Priority
Priority adalah daftar urutan perintah yang harus dieksekusi dalam sebuah extension, biasanya dalam format numerik bertipe data integer.

## Slide 23
c. command
Command adalah format perintah yang dikenali oleh sistem Arterisk dan dapat dieksekusi.
d. Parameter
Ketika Anda menjalankan command tertentu dalam Asterisk, terkadang Anda juga menyertakan beberapa parameter untuk melengkapi instruksi tersebut.

## Slide 24
2. Pengaturan Konfigurasi pada Server VoIP dengan Asterisk
File ini berisi tentang konfigurasi dial plan. Dial plan adalah inti dari sistem Asterisk, yaitu rule yang menjelaskan tentang mekanisme Asterisk PBX dalam menangani panggilan masuk dan keluar, juga berisi semua nomor ekstensi.
a. Mengonfigurasi Extensions.conf
File extensions.conf adalah salah satu file konfigurasi yang paling penting untuk dipahami dan di-setting ketika Anda menggunakan salah satu softswitch terkenal saat ini, yaitu Asterisk PBX.
Sumber: pixabay.com

## Slide 25
b. Mengatur Contexts [General]
Berikut tiga opsi yang dapat Anda berikan pada bagian ini.
Static = yes │ no
Whiteprotect = yes │ no
Autofalltrough = yes │ no
Sumber: pixabay.com
Bagian pertama baris kode pengaturan contexts pada file extensions.conf adalah [general].

## Slide 26
c. Mengatur Contexts [Globals]
Bagian globals digunakan untuk menentukan variabel yang dapat Anda deskripsikan sendiri dengan tujuand apat dipanggil dalam extension. Sebagai contoh, variabel ${TeLP} akan dianggap sama dengan variabel ${TeLP}.
Nama_Variabel => nilai_variabel
Contoh:
[general]
Static=yes
Writeprotect=no
[globals]
MyMusicOnHold => /mp3/Mozart.mp3

## Slide 27
d. Mengatur Real Contexts
Selain pada bagian globals dan general, semua baris kode dalam extensions.conf akan dianggap sebagai bagian dari call contexts. Dasar penulisan baris kode tersebut adalah sebagai berikut.
[context_name]
Exten => some_exten_number,priority,aplication(arg1,arg2,...)
Exten => some_exten_number,priority,application,arg1│arg2...
Exten => some_pattern,priority,application(arg1,arg2...)

## Slide 28
e. Mengatur Extensions
Sumber: pixabay.com
Apakah definisi extension dalam Arterisk memiliki konsep yangs ama dengan nomor telepon (analog)? Dalam penggunaannya, ekstensi dalam Arterisk diperluas dan dibedakan lagi berdasarkan penomorannya.
Berikut penomoran ekstensi dalam Arterisk.
Literal
Predefined
Pattern
Daftar function dial plan dalam Arterisk

## Slide 29
D. Teknologi SIP
Protokol SIP dapat secara langsung menangani proses komunikasi sederhana, seperti telephone calling, audio and video conference, serta instant message.
Sumber: pixabay.com
SIP atau Session Initiation Protocol adalah salah satu jenis protokol yang digunakan dalam jaringan berbasis VoIP.
Fungsi utamanya adalah menentukan standar dalam proses signalling dan pengontrolan sesi komunikasi dalam paket komunikasi telepon.

## Slide 30
1. Tahapan Membangun dan Mengonfigurasi Jaringan Berbasis SIP
User location merupakan fase yang wajib Anda tentukan terlebih dahulu dengan cara mengobservasi lokasi pengguna yang akan dihubungkan dan saling berkomunikasi.
a. User Location
User availability adalah fase analisis keterlibatan dan partisipasi berbagai elemen pengguna ketika melakukan komunikasi.
b. User Availability
User capability berarti mendesain jenis media dan aspek-aspek penentu terhadap protokol dan media yang akan digunakan dalam berkomunikasi.
c. User Capability

## Slide 31
Session setup digunakan sebagai tanda yang mewakili akan dimulainya sebuahproses komunikasi antara pemanggil dan penerima.
d. Session Setup
Setelah keempat tahapan tersebut terpenuhi, dilanjutkan fase transfer, modifikasi, dan pengakhiran sesi komunikasi.
e. Session Management

## Slide 32
a. Request atau message
2. Content Message dalam SIP
Sumber: pixabay.com
Request atau message adalah pesan yang dikirimkan oleh perangkat pengguna kepada server yang berisi tentang permintaan jenis operasi yang akan dilakukan oleh pengguna.
Berikut elemen penting dalam konten pesan tersebut.
Register
Ack
Bye
Cancel
Invite
Option
Update
Refer
Prack
Subscribe
Notify
Publish
Mesage
Info

## Slide 33
b. Response
Sumber: pixabay.com
Response merupakan pesan sebagai umpan balik dari server terhadap request yang dikirimkan oleh client. Pesan tersebut berisi tentang jenis operasi yang diinginkan oleh pengguna.
Berikut jenis kode respons dari server yang dapat Anda pahami.
1xx
2xx
3xx
4xx
5xx
6xx

## Slide 34
3. Elemen Pendukung SIP dalam Komunikasi Voice
User agent terdiri atas UAC (User Agent Client) dan UAS (User Agent Server). UAC berperan mengirimkan permintaan SIP dan akan diterima oleh UAS, kemudian permintaan tersebut dikembalikan dalam bentuk respons layanan SIP.
a. User Agent
Server proxy memainkan peranannya dalam menentukan alokasi routing dan menjamin bahwa pengiriman request dari client ke server akan lebih cepat dan dekat rutenya.
b. SIP Proxy Server

## Slide 35
Redirect server merupakan server pengalih yang menghasilkan kode respons 3xx (redirection) pada setiap permintaan yang diterimanya.
c. Recirect Server
Registrar merupakan endpoint dalam sistem SIP yang bertugas menyediakan layanan lokasi dengan cara menerima setiap permintaan REGISTER dari client, mencatat, dan menyimpan alamat dan parameter dari setiap user agent.
d. Registrar

## Slide 36
Pembentukan sesi komunikasi dapat dilakukan melalui user agent secara back-to-back. Session border controller berfungsi menjembatani komunikasi antara user agent dan server SIP pada setiap layanan yang dijalankan, termasuk network topology hiding dan NAT firewall.
e. Session Border Controller
Gateaway dapat digunakan untuk mengoneksikan jaringan SIP ke jaringan lain, seperti jaringan PTSN atau jaringan packet switched.
f. Gateaway