## Slide 1
TEKNOLOGI LAYANAN JARINGAN
Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
MEDIA MENGAJAR
UNTUK SMK/MAK KELAS XII

## Slide 2
BAB 2
Tujuan Pembelajaran
Memahami konfigurasi ekstensi dan dial plan server softswitch.
Memahami fungsi firewall pada jaringan VoIP.
Menyajikan hasil konfigurasi ekstensi dan dial plan server softswitch.
Menalar fungsi firewall pada jaringan VoIP.
Sumber: pixabay.com
Konfigurasi Ekstensi dan Dial Plan Softswitch serta Fungsi Firewall pada VoIP

## Slide 3
PETA KONSEP
Konfigurasi Ekstensi dan Dial Plan Softswitch serta Fungsi Firewall pada VoIP
Perbandingan SIP dan H.323
Instalasi
Trixbox
Command Shell Linux Trixbox
Mengonfigurasi Server Trixbox
Firewall VoIP

## Slide 4
A. Perbandingan SIP dan H.323
Sumber: pixabay.com
Pemisahan kanal dat adan kanal persinyalan dapat membuta jaringan lebih efisien, tetapi masih mempertahankan mode jaringan switching broadband.
Perkembangan teknologi switching yang masih mengikuti trend TDM, saat ini mulai bergeser ke arah teknologi broadband.

## Slide 5
1. H.225 atau RAS (Registration Admission and Status)
Gatekeeper adalah sebuah entitas H.323 pada jaringan yang menyediakan layanan terjemahan alamat dan kontrol akses jaringan untuk terminal H.323, gateway, dan MCU.
Sumber: pixabay.com
H.225 atau RAS digunakan sebagai standar pengaturan dalam proses pengiriman request client ketika melakukan calling dari terminal/gateway menuju Gatekeeper atau GK.

## Slide 6
2. Q.931
Protokol ini berguna dalam mengatur konfigurasi (setup) panggilan layaknya sebuah peraturan jaringan dalam ISDN dan PSTN. Protokol ini juga mengatur tentang metode transfer serta konversi dial number telepon.
3. H.245
Protokol ini berfungsi menentukan setup dan pengaturan jaringan, mengidentifikasi kapabilitas jaringan yang sedang digunakan, membentuk koneksi master-slave, mengaktifkan logic channel, serta menyediakan informasi tentang alamat pada setiap paket data RTP dan RTCP guna menjamin proses percakapan dapat berjalan dengan baik.

## Slide 7
4. RTP (Real Time Protocol)
Protokol ini ditetapkan oleh IETF (RFC 3550) untuk mengatur cara agar data antarperangkat yang berkomunikasi dapat tersampaikan dengan baik.
5. RTCP (Real Time Transport Protocol)
Peran RTCP berguna memberikan informasi tentang jaminan kualitas pembagian data ke client, serta menyampaikan informasi nama alias setiap perangkat pengirim yang menggunakan protokol RTP ketika akan melakukan proses sinkronisasi data audio dan video.

## Slide 8
6. G.7xx
Protokol G.7xx secara khusus dapat digunakan untuk melakukan pengodean data suara, contohnya sebagai berikut.
G.711 memberikan support rate hingga 64 Kbps dengan delay 1/8 ms.
G.721, G.723, dan G.726 memberikan support rate hingga 16─40 Kbps dengan delay 1/8 ms.
G.728 memberikan support rate hingga 16 Kbps dengan delay 2,5 ms.
G.729 memberikan support rate hingga 8 Kbps dengan delay 10 ms.
G.723.1 memberikan support rate hingga 5.3 dan 6.3 Kbps dengan delay 30 ms.

## Slide 9
Perbedaan Fitur SIP dan H.323
No. | Fitur | H.323 | SIP
1. | Blind Feature | Support | Support
2. | Operator-assited transfer | No | Support
3. | Hold | No | Support using SDP
4. | Multicast conferences | Support | Support
5. | Multiunicast conferences | Support | Support
6. | Bridged conferences | Support | Support
7. | Forward | Support | Support
8. | Call park | No | Support
9. | Directed call pickup | No | Support

## Slide 10
Perbedaan Karakter H.323 dan SIP
No. | Karakter | H.323 | SIP
1. | Kebutuhan penggunaan memori secara dinamis | Relatif besar | Kecil
2. | Kompleksitas konfigurasi di server | Sulit | Sederhana dan murah
3. | Besar kapasitas kode | Besar | Lebih kecil
4. | Kebutuhan penggunaan resource CPU | Besar | Kecil
5. | Dukungan layanan telepon | Andal | Kecil
6. | Pengaturan komponen yang harus selalu dipantau statusnya | GK,GW, MCU, UA, client, dan proxy | Andal

## Slide 11
No. | Karakter | H.323 | SIP
7. | Fitur penambahan user | Lebih sulit | Mudah
8. | Kompabilitas | Support | Support dan lebih mudah dibandingkan H.323
9. | Mode debug | Membutuhkan tools lain | Tools yang digunakan lebih sederhana
10. | Kapasitas transfer sinyal saat menjalin komunikasi | Relatif banyak | Lebih sedikit
11. | Kompleksitas | Cukup kompleks | Simple

## Slide 12
B. Instalasi Trixbox
Sumber: pixabay.com
Lebih dari dua juta orang telah mengunduh OS Trixbox sebagai platform layanan IP PBX sekitar Agustus 2009. Keberlanjutan proyek Ttixbox CE tidak lagi diteruskan , tetapi beralih pada Trixbox Pro sekitar bulan Oktober 2012.
Tribox adalah salah satu distribusi Linux yang di-remaster dari distro CentOS yang mengintegrasikan beberapa paket aplikasi, yang secara khusus ditujukan sebagai platform OS yang menangani layanan IP PBX.

## Slide 13
Berikut keunggulan Trixbox dalam sistem IP phone.
Paket Linux distribution yang memuat modul-modul Trixbox menggunakan distro CentOS.
1.
Dukungan layanan fungsi PBX menggunakan standar Asterisk.
2.
Untuk mengatur dan mengelola konfigurasi Asterisk melalui web browser, Trixbox menerapkan sistem FreePBX.
3.
Server basis data dalam Trixbox secara default menggunakan MySQL server.
4.
Untuk web server menggunakan aplikasi Apache.
5.

## Slide 14
C. Command Shell Linux Trixbox
Sumber: pixabay.com
Struktur dasar direktori dan file Linux Trixbox memiliki kesamaan dengan semua instruksi dalam OS Linux.
Untuk melakukan konfigurasi lanjutan dengan Trixbox melalui remote, Anda dapat mengaktifkan layanan SSH server dengan perintah berikut.
[Trixbox].localdomain -]# /etc/init.d/sshd restart
Stopping SSHD: [ OK ]
Starting SSHD: [ OK ]
Selanjutnya adalah melakukan koneksi remote dengan protokol SSH pada IP address 192.168.56.254.

## Slide 15
No. | Perintah | Fungsi
1. | history | Untuk menampilkan history perintah yang pernah diketikkan dalam terminal
2. | man | Menampilkan manual page sebuah perintah
3. | info | Menampilkan informasi perintah
4. | is | Menampilkan konten direktori atau properti file
5. | cd | Berpindah direktori
6. | mkdir | Membuat direktori
7. | mv | Memindahkan file atau direktori
8. | whereis | Mencari file biner, sumber, dan manual page untuk sebuah program
9. | locate | Mencari keberadaan sebuah file
Daftar Perintah Linux Trixbox

## Slide 16
No. | Perintah | Fungsi
10. | chmod | Mengatur hak akses file atau direktori, misalnya 755
11. | chown | Mengatur kepemilikan file atau direktori
12. | ps | Menampilkan informasi proses dalam sistem
13. | tree | Memenampilkan detail proses menyerupai bentuk struktur pohon
14. | reboot | Me-restart sistem
15. | /etc/init.d/networkrestart | Me-restart service jaringan
16. | /etc/init.d/httpdrestart | Me-restart service Apache Web Server
17. | /etc/init.d/mysqldrestart | Me-restart service MySQL server
18. | nano | Tool editor file
19. | Asterisk -r | Terkoneksi dalam shell Asterisk

## Slide 17
Untuk masuk ke dalam sistem Asterisk dalam Trixbox, gunakan perintah asterisk ─r berikut.
Berikut beberapa kategori command yang dapat diterapkan pada Asterisk.
[Trixbox1.localdomain panel]# asterisk -r
General CLI commands
AEL commands
Agents commands
AGI commands
Console commands
Core related commands
Database commands
Dial plan commands
DUNDI commands
Gtalk and Jabber commands
IAX2 commands
Manager commands
MGCP commands
Module commands
PRI commands
Queue commands
SIP commands
Skinny commands
Voicemail commands
Zaptel commands

## Slide 18
D. Mengonfigurasi Server Trixbox
Sumber: pixabay.com
Untuk mengonfigurasi Trixbox, sebaiknya Anda mengenali beberapa penggunaan jenis port dalam server agar tidak bertabrakan dengan aturan firewall dalam jaringan.
Daftar Perintah Linux Trixbox
No. | Layanan | Port | Tipe
1. | SIP | 5060 | UDP/TCP
2. | IAX2 | 4569 | UDP
3. | IAX | 5036 | UDP
4. | HTTP | 80 | UDP
5. | MGCP | 5036 | UDP
6. | RTP | 1000─20000 | UDP

## Slide 19
Untuk mengetahui daftar port yang terbuka pada server Trixbox, gunakan perintah berikut.
[Trixbox1.localdomain ~]# netstat -nap
Anda dapat menggunakan perintah Isof –i –n –p untuk menampilkan daftar port yang sedang dalam kondisi listen atau connected.
[Trixbox1.localdomain ~]# Isof –i –n -p
Untuk detail konfigurasi port dalam layanan server Trixbox dapat dilihat pada konfigurasi file /etc/services.
[Trixbox1.localdomain ~]# nano /etc/services

## Slide 20
E. Firewall VoIP
Sumber: pixabay.com
Tingkat keamanan sebuah jaringan akan melahirkan istilah baru bagi server yang dapat dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan kondisinya, yaitu secure server dan vulnerable server.
Kebijakan model keamanan atau firewall jaringan disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi dan layanan yang diimplementasikan dalam jaringan.

## Slide 21
Sumber: pixabay.com
Serangkaian peraturan yang menetapkan kegiatan yang boleh dilakukan terhadap layanan server dan pihak yang dapat mengakses service server disebut kebijakan keamanan komputer (security policy).
Sistem jaringan telepon analog (PTSN) dan ISDN tidak memiliki kemungkinan serangan berbahaya karena tidak terhubung dengan jaringan IP.
Pada jaringan teknologi berbasis IP yang menjalankan layanan suara di atas paket data TCP/IP, memungkinkan adanya celah keamanan yang dapat di-scanning dan diretas oleh pihak lain.

## Slide 22
Berikut tahapan analisis utama dalam merencanakan sistem keamanan jaringan pada VoIP.
1. Threat Analysis
Teknik analisis dengan memperhatikan kebutuhan yang diinginkan, besar kapasitas layanan server yang didesain, serta ukuran jaringan yang hendak ditangani.
2. Security Policy
Kebijakan yang berupa urutan aturan keamanan yang mengatur keluar masuknya paket data yang ditransmisikan sesuai dengan hasil analisis dalam tahap sebelumnya, yaitu threat analysis.

## Slide 23
3. Security Mechanisms
Tahap ini menerapkan kebijakan yang telah teridentifikasi dalam bentuk rangkaian baris kode firewall yang meliputi semua analisis kemungkinan serangan.
Firewall sendiri dapat berupa perangkat keras yang secara khusus menangani kebijakan keamanan (firewall), seperti sophos dan forsigate yang mengatur cara server melakukan kontak dan sambungan terbuka terhadap setiap terminal yang terkoneksi dengannya.

## Slide 24
Berikut beberapa isu yang harus diperhatikan ketika mengonfigurasi NAT pada jaringan VoIP.
1. Separate Signalling Media and NAT
Signalling dilakukan melalui port-port tertentu sesuai dengan standar yang ditentukan, sementara transfer data dilakukan secara dinamis melalui port UDP.
2. Signal Encryption
Enkripsi pada proses persinyalan selalu membutuhkan tahapan autentifikasi yang kuat, tetapi sebenarnya memberikan masalah bagi mekanisme NAT. Muatan sinyal yang terenskripsi oleh VoIP tidak dapat diperiksa dan dikonversi dengan NAT.

## Slide 25
3. Performa dan Keandalan
Semakin banyak aturan firewall yang dibuat, semakin besar resource hardware yang termakan dan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyeleksi setiap paket data yang melewatinya.
4. No Application Awareness
Sebagian besar firewall tidak mampu mendeteksi dan menganalisis aliran paket data yang bekerja pada layer application, termasuk dalam mengidentifiaksi adanya potensi serangan.

## Slide 26
5. No Protection for Circuit-Switched Networks
Firewall belum memiliki perlindungan yang baik dalam mendeteksi berbagai serangan jaringan circuit-switched yang digunakan sebagai media komunikasi VoIP. Semakin intens transfer data dalam VoIP, semakin besar kemungkinan terjadinya serangan seperti call flood dan SPI yang akan memengaruhi kinerja jaringan komputer berbasis TCP/IP.
Sumber: pixabay.com

## Slide 27
Melakukan monitoring secara berkala sistem persinyalan dan memperbaiki performa NAT untuk setiap paket data dalam pasangan perangkat komunikasi.
Harus memberikan support sebagai layanan protokol, seperti SIP, H.323, MGCP, dan khususnya protokol IP PBX.
Memberikan prioritas paket data dengan menjamin adanya orisinalitas antara transmisi paket data dan sistem signalling.
Mendesain sistem yang menjamin adanya garansi kualitas koneksi.
Sumber: pixabay.com
Berikut beberapa metode dalam menangani permasalahan keamanaan dalam VoIP.

## Slide 28
Berikut instalasi perangkat firewall pada jaringan VoIP.
Firewall ini di-setting dalam router yang menjadi pintu masuk dan keluar semua data yang menuju server VoIP.
1. In Front of IP PBX
On the internet connection digunakan untuk memantau lalu lintas pada paket data VoIP yang berasal dari luar jaringan.
2. On The Internet Connection
On IP Centrex or Hosted IP or External VoIP Trunk berguna mendeteksi dan memproteksi adanya serangan dari jaringan provider terhadap pelanggannya.
3. On IP Centrex or Hosted IP or External VoIP Trunk